Глава 1. Характеристика района проектирования

1.1. Территориальное размещение

Деревня Тошкурово относится к сельскому поселению Тошкуровский сельсовет Муниципального района Балтачевский район. Расположен на границе с Янаульским и Аскинским районами, в 17 км от с. Старобалтачево, в 81 км от ближайшей железнодорожной станции Куеда (Пермский край).

1.2. Оценка природных условий

1.2.1. Климат

Климат района континентальный, с холодной зимой и умеренно жарким летом, характеризуется неустойчивостью по годам и временам года, резкой сменой тепла и холода. Наиболее холодным месяцем в году является январь со среднемесячной температурой воздуха -15,9°, самым теплым – июль со среднемесячной температурой + 18°.

Абсолютный минимум температуры достигает -52°, максимум +39°, среднегодовая температура воздуха +1,5°. Начало безморозного периода приходится на пятую пятидневку мая, конец наступает в третьей пятидневке сентября. Продолжительность безморозного периода 110-115 дней, продолжительность периода с устойчивым снежным покровом – 160 дней.

Сумма осадков за год составляет 600-700 мм, из них за период с мая по сентябрь выпадает 350-400 мм.

Средняя из максимальных декадных высот снежного покрова за зиму – 55-60 см.

Направление ветра зависит от распределения атмосферного давления. Преобладают ветры южного и юго-западного направлений.

Нормативная глубина промерзания грунтов составляет для глинистых грунтов – 1,8 м, для супесей и песков -2,15 м.

1.2.2. Рельеф

Район находится в переходной зоне между Прибельской холмисто-увалистой равниной и Уфимским плато. Поверхность его сглаженная, волнисто-увалистая, с абсолютными отметками водоразделов около 240 м при глубине вреза речной сети порядка 80-90 см. Часто рельеф осложнен карстовыми и эрозионными формами в виде воронок, провальных колодцев, пещер, слепых логов, оврагов и долин небольших речек и ручьев. Рельеф сравнительно спокойный, с пологим уклоном в сторону реки Тошкурки - абсолютные отметки колеблются от 186 до 200 м.

В тектоническом отношении описываемая территория приурочена к южной части Башкирского свода Волго-Уральской антеклизы.

1.2.3. Инженерно-геологическая характеристика

В геологическом строении района принимают участие образования пермской и четвертичной систем.

Пермская система представлена кунгурским и уфимским ярусами.

Кунгурские отложения имеют повсеместное распространение и залегают в виде часто-переслаивающейся толщи галогенных, терригенных и карбонатных пород. Терригенные породы (песчаники, глины, аргиллиты) развиты в нижней и верхней частях яруса, галогенные (гипсы) – в средней его части, а карбонатные (известняки, доломиты) – по всему разрезу в виде прослоев и пачек мощностью до 10 м.

Общая мощность кунгурских отложений более 100 м.

Уфимский ярус представлен в нижней части разреза «седой» пачкой переслаивающихся доломитов, известняков, мергелей, глин и песчаников мощностью до 10-30 м. В верхней части – толщей переслаивающихся песчаников, глин и известняков мощностью до 40-50 м. «Седая» пачка, относящаяся к соликамской свите, связана постепенным переходом с подстилающими породами кунгурского яруса.

На некоторых участках уфимские отложения полностью размыты и четвертичные образования ложатся непосредственно на кунгур.

Четвертичные отложения представлены аллювиальными и элювиально-делювиальными осадками.

Аллювиальные отложения пользуются ограниченным распространением и встречаются в долинах рек и ручьев. Литологически - это глины, пески, суглинки, реже гравий. По долинам мелких водотоков, где трассы неразвиты, аллювиальные отложения в нижних частях склонов переслаиваются с делювиальными и сложены песчанистыми глинами и мелким гравием, дресвой и щебнем.

Мощность аллювия не превышает – 10м.

Эллювиально-делювиальные отложения развиты почти повсеместно, за исключением очень крутых и обрывистых склонов. Представлены они глинами, суглинками, песками глинистыми, часто с включением дресвы и щебня. Мощность их ло 10-15 м, реже – 20-30 м.

По северо-восточной окраине участка протекает река Тошкурка, имеющая довольно извилистое русло с общим направлением течения с юго-востока на северо-запад. Ширина русла реки от 5 до 10-20 м, глубина не превышает 1 м. На территорию жилой зоны со стороны реки входят еще два небольших оврага. По дну всех оврагов протекают ручьи, имеющие родниковое питание.

Территория д. Тошкурово располагается в пределах обширного карстового поля, охватывающего почти весь Балтачевский район. По литологическому составу пород, условиям их залегания и характеру рельефа здесь развит закрытый равнинный подтип сульфатно-карбонатного карста.

Для более детальной инженерно-геологической характеристик участка на последующих стадиях проектирования необходимо провести бурение и геофизические работы на карст.

1.2.4. Гидрография

Деревня Тошкурово расположена на левобережном склоне долины р. Тошкурки, являющейся левым притоком р. Быстрый Танып. С востока участок планировки ограничен оврагом шириной около 100 м и глубиной 5-10 м. По дну оврага протекает ручей, впадающий р. Тошкурку. Склоны оврага крутые, иногда обрывистые.

Грунтовые воды вскрыты всеми выработками на глубинах 1,5-3,7 м от поверхности земли и приурочены к прослоям и линзам песков, супесей, суглинков и частично глин. Питание водоносного горизонта осуществляется исключительно за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка происходит в овраги и р. Тошкурку в виде подземного стока и родников.

В связи с закарстованностью территории, высоким уровнем грунтовых вод и наличием в активной зоне под проектируемыми сооружениями водонасыщенных грунтов, обладающих невысокой несущей способностью, всю территорию деревни, за исключением оврагови участков с поверхностными карстопроявлениями, следует отнести к условно благоприятной.

Современное водоснабжение поселка осуществляется из колодцев, родников, озер, рек. Для централизованного водоснабжения необходимо пробурить разведочно-эксплуатационные скважины для вскрытия водоносного горизонта уфимских и кунгурских отложений.

1.2.5. Почва и растительность

Распространены пойменные и серые лесные почвы, оподзоленные черноземы. Смешанные леса занимают 30% площади района. Растительный и животный мир представлен лесными и степными видами.

Растительный покров представлен двумя ассоциациями: древесно-кустариниковой и травянистой. Редкие растительные сообщества сфагновых болот. и редких видов растений (росянка английская, росянка круглолистная, клюква болотная, андромеда, пушица стройная, очеретник белый, болотный мирт, гаммарбия болотная).

1.3. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории включает экологическую оценку территории района проектирования и планировочные ограничения природного и техногенного характера. На данный момент на территории д. Тошкурово существуют промпредприятия:

- машино-тракторный парк (мастерская, автогараж) – ООО «Урал»;

- складской сектор (зерносклад, автовесы, сушильный агрегат) – ООО «Урал»;

- молочно-товарная ферма на 200 голов (коровники, молодняк до 1года, склад для фуража, родильное помещение)- ООО «Урал».

1.3.1. Планировочные ограничения для развития населенного пункта

Комплексная оценка территории содержит оценку природных и техногенных условий качества окружающей среды, которые являются планировочными ограничениями для градостроительного освоения территории деревни.

С учетом природных и техногенных факторов проектом предлагается зонирование территории на три категории:

– территории, не подлежащие градостроительному освоению;

– территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями;

– территории, благоприятные для градостроительного освоения.

Территория, благоприятная для градостроительного освоения, охватывает участок западнее и севера-западнее существующей жилой застройки, за границами населенного пункта.

1.3.2. Территории, не подлежащие градостроительному освоению

Природные ограничения для хозяйственного освоения:

- Прибрежные защитные полосы водных объектов: реки и пруда– 50 м; (согласно п. 11 ст. 65 «Водный кодекс РФ»).

- Зоны существующих зеленых насаждений:

На территории населенного пункта имеется 4,68 га озелененных территорий общего пользования.

- Участки с уклонами поверхности выше 20 %, овраги, оползневые участки, поймы мелких водотоков.

- Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые территории на проектируемом участке отсутствуют.

Зоны санитарной охраны предприятий и сооружений:

Границы санитарной охраны газораспределительных сетей:

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: (постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878, согласно СНиП 2.07.01-89).

- вдоль трассы межпоселкового газопровода высокого Р-1,2 МПа давления - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 15 м от границ этих объектов;

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.

1 пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод

По данным администрации района водоснабжение д. Тошкурово осуществляется от одного водозабора, который располагается в центре населенного пункта.

Для предотвращения источников водоснабжения от возможных загрязнений предусматривается организация зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Граница I пояса устанавливается на расстоянии 50 метров от водозабора – при использовании недостаточно защищенных подземных вод (п.2.2.1.1.СанПин 2.1.4.027-95).

Границы санитарной охраны трасс ВЛ

В целях защиты населения устанавливается санитарно-защитные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны от проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ для ВЛ 35 кВ – 15 м, для ВЛ 10 кВ – 10 м. Размеры охранных зон существующих зон существующих ВЛ определены по «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В» М. Энергоатомиздат, 1985 г. СНиП 2.05.02 – 85 (п. 5.21).

1.3.3. Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

Водоохранные зоны водных объектов:

Водоохранная зона реки – 50 м;

Водоохранная зона пруда – 50 м.

II пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод

Граница второго пояса устанавливается на расстоянии 400 метров от водозаборов (таблица 1 СанПиН 2.1.4.1110-02).

Границы второго и третьего пояса зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения для районного центра д. Тошкурово уточняются гидравлическими расчетами на следующих этапах проектирования.

Санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий и коммунальных объектов (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли.

Таблица № 1

| № п/п | № на плане | Наименование | СЗЗ, м | Класс опасности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общественно-деловые объекты |
| 1 |  | Культовые объекты* | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 |  | Бани | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Объекты рекреации |
| 3 |  | Открытые спортплощадки* | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Производственные объекты |
| 4 |  | МТМ-(мастерская, автогараж) – ООО «Урал» | 300 | III | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5 |  | Складской сектор (зерносклад, автовесы, сушильный агрегат) – ООО «Урал»; | 50 | V | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6 |  | МТФ на 200 голов (коровники, молодняк до 1года, склад для фуража, родильное помещение) – ООО «Урал» | 300 | III | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

*Производства и объекты, ведущим фактором которых является шумовое воздействие на население.

Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

– санитарно-защитная зона кладбищ.

Кладбище находится за пределами территории деревни в западной части в 81 м от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны (50 м) выдержаны.

– санитарно-защитная зона свалки ТБО – 1000 м.

Все ограничения для развития населенного пункта приведены на карте современного использования территорий (опорный план) с границами зон и особыми условиями (лист 2).

1.4. Система расселения

Население д. Тошкурово по данным администрации района на проектируемый период (IV квартал 2012 года) составляет 416 чел.

Согласно переписи 2002 г. численность населения населенного пункта Тошкурово составляла 522 человек.

Администрацией муниципального района Балтачевский район предоставлены сведения о количестве жителей всего района и д. Тошкурово за 2002, 2009, 2012 года.

Численность населения д. Тошкурово (года, человек)

табл. № 2

| Наименование | 2002 г. | 2009 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Балтачевский район | 24695 | 24950 | нет инф. |
| Тошкуровский с/с | 1744 | 1681 | 1684 |
| д. Тошкурово | 522 | 530 | 416 |

Динамика численности населения д. Тошкурово

табл. № 3

| Годы | Население | Естественный прирост |
| --- | --- | --- |
| 2002 | 522 |  |
| 2009 | 530 | +8 |
| 2012 | 416 | -106 |

По таблице видно, численность населения района менялась неоднозначно, изменения происходили за счет административно-территориальных преобразований, последствий Великой Отечественной войны, естественного и миграционного движения населения. Вместе с тем, в д. Тошкурово происходит спад численности населения. Демографическая ситуация в населенном пункте весьма неустойчива. За период с 2002-2012 год население деревни сократилось на 106 человек. Ранее рост населения происходил преимущественно благодаря положительному естественному приросту населения.

Средний размер семьи по сельсовету составляет 2,4 человека.

Численность населения по возрастным группам

табл. № 4

| Наименование | Младше трудоспособного возраста, чел /% | В трудоспособном возрасте, чел/% | Старше трудоспособного возраста, чел/% |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Тошкурово | 45/10 | 236/57 | 135/33 |

Возрастной состав населения

табл. № 5

| Возрастные группы | Удельный вес |
| --- | --- |
|  | всего (чел.) | в % |
| 1 | 2 | 3 |
| До 7 лет | 19 | 4 |
| От 7 до 15 лет | 26 | 6 |
| Свыше 55 лет (женщины) | 98 | 24 |
| Свыше 60 лет (мужчины) | 37 | 9 |
| Итого несамодеятельного населения | 180 | 43 |
| От 16 до 54 лет (женщины) | 98 | 24 |
| От 16 до 59 лет (мужчины) | 138 | 33 |
| Итого трудоспособного населения | 236 | 57 |
| Всего населения в поселке | 416 |  |

1.5. Социально-экономический прогноз

Уровень жизни - сложная социально-экономическая категория, отражающая доходы и расходы населения, потребление и степень удовлетворения потребностей, возможности и способности, уровень образования и квалификации, организаторские способности и мотивацию человека, условия жизнедеятельности людей и состояние окружающей среды.

В качестве показателей в данном разделе используются следующие: среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях, жилищная обеспеченность, обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

Вследствие отсутствия информации по деревне Тошкурово, анализ экономического развития был сделан на основании данных Балтачевского района.

Заработная плата является основным показателем, характеризующим уровень жизни населения. Ежегодно среднемесячная заработная плата по муниципальному району Балтачевский район увеличивается на 12-16 %. За 2011 год среднемесячная заработная плата составила 12,959 тыс. руб., в 2012 году среднемесячная заработная плата по муниципальному району составляет 15,032 тыс. руб.

По социально-экономическим показателям Администрации муниципального района Балтачевский район состояние рынка труда уровень безработицы в 2011 году составлял 1,45%. Официально безработными числились 153 человек по району.

Наибольшая занятость населения д. Тошкурово приходится на отрасли транспорта и связи, так же торговля и отрасль производства и распределения газа и воды. Наиболее крупные промышленные предприятия - предприятия сельского хозяйства, личные подсобные хозяйства и предприятия пищевой промышленности. На них приходится 57,4 % мест приложения труда. На начало 2012 года численность занятого населения по д. Тошкурово составляла 236 человек или 57 % от всего населения.

Основные факторы: естественная природная среда, транспортное сообщение с районным центром с. Старобалтачево создают благоприятные планировочные условия для развития территории как жилой, путем индивидуального жилищного строительства.

При достижении определенного уровня материальной обеспеченности, и (или) при наличии долгосрочного ипотечного кредитования (с продолжительным сроком амортизации долга) интерес к пригородному образу жизни проявит возрастная группа 25-35 лет при наличии не менее 2 детей в семье и собственного автомобиля.

Для данной социальной группы (активно трудоспособное население) одним из условий, благоприятных для жизнедеятельности, является наличие общеобразовательных и дошкольных учреждений, спортивных сооружений и рекреационных территорий.

1.5.1. Основные показатели промышленного производства

Предприятия составляют в основном агропромышленный комплекс. Эти хозяйства специализируются на выращивании зерновых культур, картофеля, мясомолочном животноводстве, свиноводстве. Развито пчеловодство. К старобалтачевским организациям относится плодово-ягодный питомник. Карта Балтачевского района позволяет понять, насколько грамотно используются имеющиеся земельные ресурсы. Реестр предприятий включает представителей пищевой промышленности, среди которых маслозавод, элеватор, хлебозавод, пекарни. Главными отраслями промышленности села являются предприятия пищевой промышленности, а также предприятия, занятые переработкой сельскохозяйственной продукции и обслуживанием сельского хозяйства.

В настоящее время доминирующее положение в экономике деревни занимает сельское хозяйство. Объекты сельского хозяйства представляют собой ООО «Урал», видом выпускаемой продукции являются зерновые культуры и мясо-молочные продукты. В перспективе развитие малого предпринимательства должно насытить местный рынок товарами народного потребления.

Информация о производстве, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, наличие техники на территории д. Тошкурово по состоянию на 1 января 2012г.

Наличие скота и птицы в хозяйствах всех категорий д. Тошкурово

табл. № 6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Виды скота и птицы, гол |
| --- | --- | --- |
|  |  | КРС | В т.ч. коров | свиньи | овцы | козы | птица | гуси, утки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | д. Тошкурово | 162 | 89 | 0 | 331 | 3 | 637 | 11 |

Основной вид деятельности предприятий - сельское хозяйство. Более 30 % жителей населенного пункта Тошкурово в трудоспособном возрасте заняты в личном подсобном хозяйстве. Сельскохозяйственная техника на территории сельского поселения находится в гаражах производственной зоны.

1.6. Культурное наследие

Согласно представленным МУП Отдел архитектуры и градостроительства МР Балтачевский район РБ исходным данным, объектов культурного и природного наследия, расположенных на территории проектируемого населенного пункта сельского поселения Тошкуровский сельсовет, нет.

Глава 2. Анализ современного состояния

2.1. Краткая характеристика существующего положения

Населенный пункт - деревня Тошкурово находится в сельском поселении Тошкуровский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан.

Населенный пункт имеет несложную схему функционального зонирования. Рекреационная зона организована вдоль набережной реки Тошкурка, внутри которой размещены зона естественных насаждений. В центральной части населенного пункта расположена общественная зона, включающая в себя административный центр, а так же предприятия эпизодического пользования. Производственные объекты на территории деревни представлены предприятиями сельского хозяйства, пищевой промышленности.

Под малоэтажную жилую застройку отведены все жилые кварталы населенного пункта.

Недалеко от населенного пункта проходит автомобильная дорога межрайонного значения Бураево-Старобалтачево-Верхние Татышлы (III категории) с асфальтированным покрытием. Сложившийся дорожно-транспортный каркас, имеет структуру, взаимно перпендикулярных улиц и дорог, проходящих в широтном и меридиональном направлении.

Развитие населенного пункта будет происходить внутри современной границы деревни, а также к западу и юго-западу от ее границ.

Территория в границах проекта (существующая территория населенного пункта) составляет 147,2 га.

Баланс территории (существующее положение)

табл. № 7

| № п/п | Территория | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Всего в границах деревни | 147,2 | 100 |
| 1.1 | Жилая застройка | 71,82 | 48,79 |
| 1.2. | Общественная застройка, в т.ч. | 4,37 | 2,97 |
|  | -детских садов, школ | 1,6 | 1,09 |
|  | Производственно-коммунальная зона | 2,35 | 1,59 |
| 1.3. | -Территория с/х производства, коммунальных, складских, автотранспортных предприятий |  |  |
|  | Зеленые насаждения, в т.ч. | 4,68 | 3,18 |
| 1.4. | - естественные насаждения | - | - |
|  | -санитарно-защитные | - | - |
|  | -водоохранные -зон водозабора | 4,68 - | 3,18 - |
|  | Улицы, дороги, площадки, в т.ч. |  |  |
| 1.5. | Прочие | 63,98 | 43,46 |
|  | Итого: | 147,2 | 100 |

Кварталы жилой и общественной застройки составляют 76,19 га.

2.2. Население

Динамика численности населения с 2002-2012 год носила отрицательный характер, это связано со стабильным уменьшением показателей естественного прироста в населенном пункте (см. таблицу в разделе 1.4 «Система расселения»). Максимальный показатель численности населенного пункта за последние годы был достигнут в 2009 году (530 чел). На сегодняшний день по предварительным данным предоставленным администрацией сельского поселения Тошкуровский сельсовет – население деревни составляет 416 человек.

Количественный состав семьи

Табл. № 8

| Численность и состав | Показатель |
| --- | --- |
|  | Всего | % |
| Население, чел. | 416 | 100 |
| Количество семей, всего ед. | 176 | 100 |
| Коэффициент семейности | 2,4 |  |

2.3. Жилищный фонд

Существующий жилой фонд представляет собой кварталы усадебных домов с приусадебными участками.

Общая площадь усадебных жилых домов составляет 10967,25 м2,

– домов усадебного типа – 228 единиц;

– жилищная обеспеченность составляет 26,4 м2/чел.

По материалу стен: из общего объема жилого фонда каменные составляют 77,0 м2 или 0,7 %, деревянные – 10890,25 м2 или 99,3 %.

Анализ жилого фонда выполнен на основании справок, представленных службами администрации сельсовета.

2.4. Система культурно-бытового обслуживания

Анализ современного уровня обслуживания населения показывает, что в д. Тошкурово обеспеченность объектами культурно-бытового обслуживания достаточна для данного населения. Дефицит выявлен по объектам повседневного обслуживания только по радиусу обслуживания и по физкультурно-спортивным сооружениям.

Перечень основных существующих учреждений культурно-бытового обслуживания населения д. Тошкурово на 2011 г.

табл. № 8

| Наименование | Ед.измер | Норма обеспеч. на тыс. чел. | Требуемое из расчета на 416 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 33-35 | 14 | 14 | - |
| Общеобразовательные учреждения | учащ. | 144 | 60 | - | 100 |
| Спортивные залы общего типа | м2 пл. пола | 80 | 33 | - | - |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 60 | 25 | - | - |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 300-230 | 125 | 300 | 100 |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площ. | 100 | 42 | 119 | 100 |
| Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | 17 | - | - |
| Бани | п. мест | 7 | 3 | - | - |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. пл. | 200 | 83 | - | - |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | 2 | 2 | 100 |
| Аптека\ ФАП | м2 /объект | 14/1 | 6/1 | 14/1 | 100 |

Существующий сельский дом культуры, здание правления, ФАП, аптека, школа на 120 учащихся, почта,  располагается в отдельных зданиях по ул. Г. Тукая и ул. Центральная.  По улице Центральная находится мечеть.

2.5. Транспорт. Улично-дорожная сеть.

Через деревню Ташкурово проходит автомобильная дорога Старобалтачево-Базанчатово. С запада проходит дорога муниципального значения Бураево-Старобалтачево-Куеда.

Сетка улиц в существующей застройке носит регулярно-прямоугольный характер. Производственно-коммунальные объекты находятся в границах, в центральной и западной частях населенного пункта.

Общая протяженность улиц и дорог д. Тошкурово составляет 8,22 км. Анализ состояния автодорожной сети районного центра Тошкурово позволяет выявить одну из основных проблем – улично-дорожная сеть не имеют твердого покрытия. Дороги с щебеночным покрытием расположены как в центральной части, так и на территории усадебной застройки. Это означает, что данные территории не могут получить полноценного транспортного обслуживания. Параметры улиц и дорог должны соответствовать СНиП 2.07.01-89*, т.е. необходима реконструкция на существующих участках. Элементы поперечных профилей вновь проектируемых и реконструируемых улиц также должны соответствовать нормативным параметрам. Показатели улично-дорожной сети (существующие) представлены в таблице № 16.

Показатели улично-дорожной сети д. Тошкурово

табл. № 9

| № | Наименование территории | Существ. положение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность, км | Площадь покрытия, га |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Главная улица (дорога районного значения) | 1,3 | 0,91 |
| 2 | Улицы в жилой застройке основные | 3,2 | 2,22 |
| 3 | Улицы в жилой застройке второстепенные | 2,9 | 1,74 |
| 4 | Проезды | 0,32 | 0,14 |
| 5 | Дороги в промышленной зоне | 0,3 | 0,3 |
| 6 | Прочие (хозяйственные проезды) | - | - |
| 7 | Пешеходные дорожки | 0,20 | 0,03 |
|  | Итого | 8,22 | 5,19 |

Главная улица д. Тошкурово, на которой разместились основные административные здания населенного пункта, а также объекты культурно-бытового обслуживания – ул. Центральная, имеет прямое сообщение с дорогой межрайонного значения, общая протяженность главной дороги составляет – 1,3 км. Основные улицы населенного пункта: ул. Г. Тукая, ул. Центральная связывают общественно-деловой центр с жилой застройкой их общая протяженность в границах населенного пункта составляет – 3,2 км. Улицы достаточно широкие, но не имеют твердого покрытия.

Основной вид транспорта в деревне – автомобильный. Пассажирские междугородные перевозки осуществляет ГУП «Башавтотранс» РБ.

Гаражи для индивидуального автотранспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Данных по количеству личных автомобилей в д. Тошкурово не имеется.

Железнодорожный транспорт.

Ближайшая железнодорожная станция находится в 81 км в Куеде (Пермский край).

2.6. Промышленно-коммунальные предприятия. Сельское хозяйство.

На данный момент на территории д. Тошкурово существуют промпредприятия:

- машино-тракторный парк (мастерская на 10 тракторов, автогараж) ООО «Урал»;

- складской сектор (зерносклады, автовесы, сушильный агрегат)- ООО «Урал»;

- молочно-товарная ферма на 200 голов (коровники, молодняк до 1 года, склад для фуража, родильное помещение)- ООО «Урал»

Кладбище находится на территории деревни в западной части в 70 м от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны (50м) выдержаны.

Свалка ТБО в деревне отсутствует.

2.7. Инженерная инфраструктура

2.7.1. Водоснабжение

В настоящее время в д. Тошкурово источником водоснабжения являются водозаборные скважины, находящиеся  на северной окраине деревни, на склонах долины р. Тошкурки. Водоснабжение осуществляется в основном из шахтных колодцев, родников.

2.7.2. Водоотведение

В настоящее время сети организованного водоотведения и дождевой         канализации в д. Тошкурово отсутствуют. Очистных сооружений не имеется.

2.7.3. Теплоснабжение

Отопление жилых домов и общественных зданий – газовое, АОГВ.

2.7.4. Газоснабжение

Газоснабжение существующей застройки осуществляется от ГРС «Сейтяково». Газоснабжение существующего жилого массива осуществляется от ГРП в южной части деревни и ШП в западной части.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП-12 и ШП-18. Газ подается на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды.

Природный газ используется в качестве топлива для отопительной котельной.

Перечень существующих ГРП и ШП населенного пункта Тошкурово

табл. № 10

| № или наименование | Место положения | Давление | Производительность (м3/час) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до ГРП, МПа | После ГРП, МПа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ГРП |
| № 12 | - | 0,5 | 0,003 | 900 |
| ШП |
| № 18 | - | 0,5 | 0,003 | 1000 |

2.7.5. Электроснабжение

Электроснабжение д. Тошкурово осуществляется от РТТ1-35/10кВ (35/6 кВ) по линиям 10 кВ (воздушная), используемые провода АС-50.

2.7.6. Телефонизация, радиофикация

В настоящее время телефонизация д. Тошкурово осуществляется от Бирской МУЭС ЭАТС М-200. Емкость станции – 240 абонентов, фактически используются 142 абонентов. Абонентская разводка по населенному пункту по кабелям КСПП.

Необходимо укомплектовать существующие и вновь устанавливаемые станции оборудованием.

В настоящее время  телефонизацию д. Тошкурово осуществляет ОАО «Башинформсвязь», «Мегафон», «Билайн».

Глава 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ Д. ТОШКУРОВО

3.1. Основные условия, предпосылки, экономическая база развития

Для определения предпосылок и возможных условий перспективного развития территории населенного пункта при разработке генерального плана был проведен анализ градостроительных условий развития деревни.

Территориально-планировочные условия:

Оценка санитарно-гигиенических условий в проекте комплексная, с учетом санитарного состояния воздушной среды и водоемов, расположения мест выпуска стоков относительно водоемов, удаленности промышленно-коммунальных объектов транспортных магистралей от территории общего пользования.

При изучении предпосылок и условий дальнейшего развития д. Тошкурово выявляем общую численность трудовых ресурсов в составе населения, уровень занятости в общественном производстве и наличие неиспользуемых трудовых ресурсов деревни и прилегающих к ней населенных пунктов.

Под трудовыми ресурсами понимается население в трудоспособном возрасте, а также работающие в нетрудоспособном возрасте (за исключением неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте).

Для определения возможных перспектив развития населенного пункта выявляем не только удельный вес трудовых ресурсов в составе трудоспособного населения, но и их абсолютную величину. При анализе резервов трудовых ресурсов необходимо также иметь в виду, что не все они могут быть вовлечены в общественное производство.

В проекте определяется схема транспортных связей деревни, устанавливается необходимая пропускная способность улиц.

В результате анализа использования территории деревни проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого комплексного развития населенного пункта.

Основные параметры развития населенного пункта на ближайшую перспективу определяются в контексте программы социально-экономического развития муниципального района.

Основные установленные проектом направления комплексного развития д. Тошкурово:

-  комплексное территориальное развитие населенного пункта в составе поселения;

-  функциональное зонирование территории;

-  организация структуры транспортных магистралей и увязка ее с внешней транспортной структурой;

-  освоение новых территорий, прилегающих к существующей застройке, на основе развития инфраструктуры транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания;

-  реконструкция центральной части деревни и существующего общественного центра;

- организация новых центров обслуживания в проектируемых жилых районах;

-  перспективное направление развития производственной зоны;

-  внедрение наукоемких экологически чистых технологий с целью реконструкции и модернизации вредных производств;

-  развитие и освоение рекреационной зоны;

-  определение проектных границ деревни.

В рамках настоящего проекта ставится задача формирования целостной градостроительной системы, позволяющей повысить территориальную и иную эффективность функционирования и развития д. Тошкурово. Проектная граница д. Тошкурово не подлежит корректировке в части увеличения площади территории.  Развитие жилой зоны деревни на расчетный срок в южном и северо-восточном  направлениях происходит за счет использования свободных территорий и земель, ранее непригодных под застройку.

3.2. Расселение

Роль населенного пункта в масштабе района.

При проектировании населенного пункта необходимо учитывать его роль и сочетать его функции в масштабе района как территориально-экономического образования, состоящего из совокупности взаимодействующих элементов производственного и непроизводственного назначения.

При сложившейся специализации труда функциональное взаимодействие этих элементов не замыкается границами деревни, а охватывает прилегающие населенные пункты. Круг взаимоотношений д. Тошкурово с районным центром достаточно широкий – производственно-экономические, сельское хозяйство, а также связи социального характера: лечебно-профилактические, культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые и административные.

Каждый населенный пункт – часть создаваемой групповой системы расселения, т. е. вовлечены в иерархическую систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволит сельскому населению, независимо от места жительства получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда. Развитие д. Тошкурово будет сопровождаться использованием части трудовых ресурсов деревни по линии маятниковой миграции населения.

Сейчас в населенном пункте располагается полный набор учреждений периодического пользования и часть учреждений эпизодического пользования.

Прогноз населения в системе расселения.

При определении прогнозной численности населения д. Тошкурово на расчётный период учитывалась реальная динамика демографических процессов за предшествующий период и большие возможности для территориального развития деревни. Расчётный срок для реализации проекта генплана принят 20 лет – т. е. до 2032 года, на  I очередь строительства – 10 лет.

В рассматриваемый период прогнозируется оживление инвестиционной активности в развитие деревень. Рост производительности труда и связанное с ним сокращение занятости будет компенсироваться созданием новых рабочих мест в  сфере торговли, обслуживания и переработки продукции сельского хозяйства.

Данным генеральным планом проектная численность населения принята 634 человек на расчетный срок и 554 человек на I очередь строительства. Основной прирост населения идет за счет миграции.

Для стабилизации проектной численности населения в 20-летнюю перспективу  (2032 г.) потребуется проведение соответствующей демографической политики со стороны республиканских и районных органов власти, направленной на поощрение рождаемости, сокращение смертности, увеличение продолжительности жизни людей.

3.3. Градообразующие кадры

Градообразующая часть населения состоит из работающих в базовых отраслях производства.

Базовыми направлениями развития промышленности в центре сельского поселения служат предприятия сельского хозяйства, пищевых продуктов. В дальнейшем эти виды экономической деятельности сохранят свою перспективность и приоритетность при их существенной реструктуризации, увеличении стадий переработки, выпуске новых видов материалов и изделий.

Сельское хозяйство.

Основные направления сельского хозяйства Тошкуровского сельского поселения – растениеводство и животноводство. Количество занятых в сельском хозяйстве при ЛПХ, администрацией района не предоставлено.

Торгово-закупочные предприятия представлены в проекте магазином товаров повседневного спроса.

Итого в сфере торговли и общественного питания заняты 6 человек или 2,5 % занятого населения деревни.

Коммунальное хозяйство.

В сфере распределения электроэнергии, газа территорию населенного пункта обслуживают следующие предприятия: ОАО «Башкирэнерго», ООО «Газ-Сервис». Сфера обслуживания.

В настоящее время сфера облуживания д. Тошкурово представлена работниками школы, детского сада, администрации сельского поселения и ФАП. Проектом предлагается обеспечить уровень обслуживания населения, емкость запроектированных объектов культурно-бытового обслуживания установить в соответствии с нормативными показателями. Итого в сфере обслуживания занято – 17 человек или 7,2 % трудоспособного населения деревни.

Транспортная деятельность

Капитальным и текущим ремонтом, содержанием дорог в деревне занимается филиал ОАО «Башкиравтодор».

Связь

Связь в селе Тошкурово представлена компанией: ОАО «Башинформсвязь». Услуги безпроводной связи предоставляет оператор связи ОАО «МТС», «Билайн», «Мегафон».

Структура градообразующих кадров д. Тошкурово

табл. № 11

| № | Распределение трудовых ресурсов | Сущ. на 2012 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. чел | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Население всего | 416 | 100 |
| Численность занятого населения, всего | 236 | 56,7 |
| 1 | Промышленность | - | - |
| 2 | Сельское хозяйство | 12* | 2,9* |
| 3 | Лесное хозяйство | - | - |
| 4 | Строительство | 2 | 0,48 |
| 5 | Коммунальное хозяйство (складской сектор, МТП) | 16 | 3,8 |
| 6 | Торгово-закупочные предприятия | 6 | 1,4 |
| 7 | Учебные заведения | 9 | 2,2 |
| 8 | Учреждения обслуживания | 10 | 2,4 |
| Итого градообразующего населения | 55 | 13,2 |

Примечание:

* Данные о численности трудовых ресурсов в сфере сельского хозяйства приведены без учета людей занятых в личных подсобных хозяйствах.

3.4. Численность населения.

Предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем, сохраняемом и проектируемом жилом фонде в границах и за пределами населенного пункта при условии обеспечения их наиболее важных повседневных потребностей за счет ресурсов самой территории с учетом сохранения окружающей среды:

Численность населения д. Тошкурово на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно данных администрации Тошкуровского сельского поселения, составляет 416 человек.

На I очередь строительства (2022 г.) проектом предлагается освоение свободной от застройки территории в юго-восточной части населенного пункта. Здесь запроектировано 43 участков для проживания 43 х 3,2=138 человек.

На расчетный срок (2032 г.) проектом предлагается освоение свободной территории также в юго-восточной части от границы деревни. Здесь запроектировано 25 участков для проживания 25 х 3,2=80 человек.

Общее количество населения села на конец расчетного срока к 2032 году составит: 138+80=218 человек при коэффициенте семейности 3,2 на перспективу.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на ранее отведённых участках) составит 634:178,28 га=3,6 чел./га.

3.5. Объемы строительства

Объем и вид строительства определяется на основании принципа устойчивого развития территорий – обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (и человека).

3.5.1. Жилищное строительство

Существующий жилищный фонд д. Тошкурово составляет 10967,25 м2 .

Минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений принимается на основании «Схемы территориального планирования Республики Башкортостан» на расчетные периоды.

Жилищная обеспеченность д. Тошкурово составляет:

10967,25 м2 : 416 чел. = 26,4 м2/чел., что превышает соответствующим нормативным 21,1 м2/чел. на 2010 г. и не соответствует 30,0 м2/чел. на 2032 год согласно п. 2.1.4. таблица 4 ТСН «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан».

На расчётный срок реализации проекта генплана (2032 г.), согласно п. 2.2.102 таблица 18 ТСН для размещения нового жилищного строительства требуется территории:

– при среднем размере семьи 3,2 чел.

– для усадебной застройки с  приквартирными участками 1500 м2;

– при нормативной плотности населения усадебной застройки 15,5 чел/га, п. 2.2.102 табл. 18 ТСН;

– при минимальной обеспечённости общей площадью жилых помещений на 2032 г. 30,0 м2/чел. согласно п. 2.1.4. таблица 4 ТСН РБ;

– проектная численность населения на 2032 г. – 634 чел.,

– площадь существующей территории д. Тошкурово – 147,2 га.

Необходимое количество общей площади жилых помещений нового строительства: 218 чел. х 30,0 м2/чел. = 6540 м2, в том числе:

на первую очередь строительства  138 чел. х 25,6 м2/чел. = 3533 м2;

Для размещения нового жилищного строительства в усадебной застройке при размере приквартирного участка 1500 м2 требуется территорий селитебной застройки (включая рекреации, улицы и площади с участком магазина с КБО и т.д), при плотности 15,5 чел./га:

218 чел. : 15,5 чел./га = 14,06 га, по проекту – 31,61 га