# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения Тошкуровский сельсовет с подготовкой  (с созданием топографической основы) выполнен в соответствии:

- с муниципальным контрактом № 0101300050713000013 от 24.05.2013г., заключенным между ГУП - Институт «Башагропромпроект» и Администрацией муниципального района Балтачевский район РБ;

- с техническим заданием на выполнение генеральных планов сельских поселений Норкунский, Тошкуровский сельсоветы.

- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

- с федеральной «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий сельского поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения Тошкуровский сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Балтачевского района:

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельсовета;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

-  исходные  данные, предоставленные  Администрацией сельского поселения Тошкуровский сельсовет МР Балтачевский район Республики Башкортостан;

-  акты обследования и выбора территорий для развития сельского поселения;

- Целевая программа социально-экономического развития МР Балтачевский район Республики Башкортостан на 2011-2015гг.;

- разрабатываемая ЗАО проектный институт «Башкиргражданпроект» проектная документация – Схема территориального планирования МР Балтачевский район РБ.

Проект разработан на топографической сьемке, выполненной БРО ОАО «Уралаэрогеодезия» в 2013г.

Проект рассчитан на реализацию в два этапа:

-  1 очередь строительства до 2023 года;

-  расчетный срок до 2033 года.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения

Тошкуровский сельсовет МР Балтачевский район

Республики Башкортостан:

I этап – аналитический:

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости,  развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития   – модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план сельского поселения Тошкуровский сельсовет является основным документом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта утверждается главой местной Администрации. Постоянный контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии сельского поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей.

Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г., в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

# I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ТОШКУРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ

# ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

Территория сельского поселения Тошкуровский сельсовет расположена в северной части административного района. С севера территория ограничена землями МР Татышлинский район, с северо - востока  – землями МР Аскинский район, с востока территория граничит с  землями сельского поселения Штандинский сельсовет, с юго - востока территория ограничена землями сельского поселения Кундугушевский сельсовет, с юга территория ограничена землями сельского поселения Старобалтачевский  сельсовет, с запада – землями сельского поселения Нижнесикиязовский сельсовет.

1.1.Климат

Климат Прибельской зоны, в которую входит территория Балтачевского района, характерен почти для всей равнинно-возвышенной части территории Башкирии, расположенной в правобережье реки Белой. Климат континентальный, отличается холодной зимой и умеренно жарким летом, характеризуется неустойчивостью по годам и временам года, здесь наблюдаются резкие изменения погоды в любом сезоне года, частые снежные метели в зимний период, суховейные ветра и явления засухи летом. Для климата этой зоны республики характерны также сравнительно малая облачность и пониженная относительная влажность воздуха в летний сезон. Зима бывает умеренно-холодной, обычно малоснежной, лето жаркое.

Особенностью температурного режима является резкий контраст зимы и лета.

Минимальная температура января достигает -480 С. Средняя месячная температура января составляет -14,60 С, июля – +18,20 С.

Климатическая характеристика приводится по данным ближайшей к территории сельского поселения Сейтяковский сельсовет метеостанции Аскино, Справочника по климату СССР (1968 г.), ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001 г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Значения климатических параметров:

-   среднегодовая температура воздуха +1,90 С;

-   абсолютные температуры воздуха – минимум - 540 С,  максимум +370 С;

-  среднее число дней с температурой воздуха  ≤ 00 С -   169 дней;

-   максимальная глубина промерзания почвы (м/ст. Аскино) - 88 см (1 раз в 10 лет), 132 см- (1 раз в 50 лет);

-   преобладающие направления ветра  в холодный период– юго-западные и западные, в теплый период - северные;

-  максимальные скорости ветра  отмечаются в январе при южных (7,1 м/сек) ветрах.

-  средняя  скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 4,6 м/сек;

-  количество осадков за год – 599 мм,  холодного периода (ноябрь-март) - 181 мм, теплого периода (апрель – октябрь)- 418 мм;

-  вес снежного покрова достигает в конце зимы в открытом поле 1 раз в 5 лет – 282 кг, 1 раз в 25 лет – 399 кг,  1 раз в 50 лет – 448 кг. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом – 160 дней.

-  относительная влажность воздуха в среднем за год 75 %, в холодный период – 80%, в теплый сезон 70 %.

Опасные погодные явления:

-  Высокие скорости  ветра.

Направление ветра зависит от распределения атмосферного давления. Число дней с сильным ветром скоростью 15 м/сек. достигает за год 21 - 24 дня. Наибольшие скорости ветра на уровне 10 м - 25 м/сек. (1 раз в 100 лет), 18 м/сек. (1 раз в 5 лет).

-  Грозы, крупный град.

Сильные ливни обычно сопровождаются грозами, иногда градом. Град выпадает преимущественно пятнами и бывает нередко крупных размеров. На увеличение повторяемости града на местности оказывают влияние возвышенности (наветренные склоны). Число дней с градом в среднем – 1 день.

-  Сильные метели.

Наиболее часты на открытой местности, преобладают метели западного  и юго-западного направления с силой ветра 5-7 м/сек. Повторяемость метелей в среднем за год 20-30 дней.

-  Засухи

Проявляются периодические засухи, их повторяемость возрастает к югу на открытой местности до 40%. Сильные засухи ежегодно повторяются в мае – июне.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства территория района относится к  1В климатическому подрайону. Расчетная температура для проектирования отопления  -370С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (расчетная) 222 дня.

Климатические условия для рекреации

Условия относительно благоприятны – начало безморозного периода приходится на пятую пятидневку мая, конец наступает в третьей пятидневке сентября. Продолжительность безморозного периода 110-115 дней, средняя температура воздуха наиболее теплого месяца (июль) +18,20 С. Целесообразно строительство учреждений отдыха  круглогодичного действия.

Климатические условия для сельского хозяйства

В целом территория Прибельской зоны относится к зоне умеренно теплого континентального  климата.

По степени увлажненности, с учетом тепла и осадков за период наиболее активной вегетации растений, Балтачевский район относится к  зоне нормального и повышенного увлажнения. Климатические условия для сельского хозяйства ограниченно благоприятны, территория относится к зоне рискованного земледелия  с относительно малым уровнем рентабельности.  Территория относительно обеспечена теплом (110 - 124 дня с температурой выше + 100 С), влажность в пределах допустимой; продолжительность периода активной вегетации – около 155 - 160 дней. В период вегетации сельскохозяйственных культур наблюдаются заморозки.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Балтачевского района относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туман

5. Опасное направление -  ветра южное,  со скоростью  ветра более 4 - 7 м/сек.

Повторяемость слабых ветров составляет 18,5 % с максимумом в августе - сентябре. Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет примерно 30 %. По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно.

1.2.Рельеф

Территория Балтачевского района находится в пограничной зоне между Уфимским плато и Прибельско – увалистой равниной - в  Прибельской зоне, представленной волнисто-увалистыми  и холмистыми равнинами междуречья рек Камы, Белой и Быстрого Таныпа. Поверхность его сглаженная, волнисто-увалистая, с абсолютными отметками водоразделов около 240 м при глубине вреза речной сети порядка 80-90 см. Часто рельеф осложнен карстовыми и эрозионными формами в виде воронок, провальных колодцев, пещер, слепых логов, оврагов и долин небольших речек и ручьев. Рельеф сравнительно спокойный, с пологим уклоном в сторону русла рек и речек. Территория сельского поселения Сейтяковский сельсовет  располагается в пределах обширного карстового поля, охватывающего почти весь Балтачевский район. По литологическому составу пород, условиям их залегания и характеру рельефа здесь повсеместно развит закрытый равнинный подтип сульфатно-карбонатного карста.

# 2.  ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  СТРОЕНИЕ

В тектоническом отношении территория севера Республики Башкортостан, где расположен Балтачевский район,  приурочена к южной части Башкирского свода Волго-Уральской антеклизы.

Эту территорию можно охарактеризовать как приподнятую крупноволнистую равнину, расчлененную небольшими речными долинами притоков р.Белой (р.Быстрый Танып, р.Бирь, р.Кунь, р.Сухоязы) на ряд массивных междуречий, которые являются основными орографическими элементами.

Территория Балтачевского района входит в состав Прибельской  зоны, основа которой в геологическом строении представлена образованиями  - отложениями пермской и четвертичной систем.

Пермская система представлена кунгурским и уфимским ярусами.

Кунгурский ярус  - это кунгурские отложения,  имеющие повсеместное распространение и залегающие в виде переслаивающейся толщи галогенных (гипсы), терригенных (песчаники и глины) и карбонатных (известняки и доломиты) пород. Эти породы  развиты  в виде прослоев и пачек мощностью до 10 м. Общая мощность кунгурских отложений более 100 м.

Уфимский ярус - это уфимские отложения,  представленные в нижней части разреза «седой» пачкой переслаивающихся доломитов, известняков, мергелей, глин и песчаников мощностью до 10-30 м. В верхней части – толщей переслаивающихся песчаников, глин и известняков мощностью до 40-50 м. На некоторых участках уфимские отложения полностью размыты и четвертичные образования ложатся непосредственно на кунгур.

Четвертичные отложения представлены аллювиальными и элювиально-делювиальными осадками.

Аллювиальные отложения пользуются ограниченным распространением и встречаются в долинах рек и ручьев,  это глины, пески, суглинки, реже гравий. По долинам мелких водотоков, где трассы неразвиты, аллювиальные отложения в нижних частях склонов переслаиваются с делювиальными и сложены песчанистыми глинами и мелким гравием, дресвой и щебнем.  Мощность аллювия не превышает  10м.

Эллювиально-делювиальные отложения развиты почти повсеместно, за исключением очень крутых и обрывистых склонов. Представлены они глинами, суглинками, песками глинистыми, часто с включением дресвы и щебня. Мощность их до 10-15 м, реже – 20-30 м.

В связи с закарстованностью территории, высоким уровнем грунтовых вод и наличием в активной зоне на проектируемых территориях  водонасыщенных грунтов, обладающих невысокой несущей способностью, всю территорию сельского поселения , за исключением оврагов и участков с поверхностными карстопроявлениями, следует отнести к условно благоприятной.

Для более детальной инженерно-геологической характеристики территорий  расширения и развития  населенных пунктов  на последующих стадиях проектирования необходимо провести бурение и геофизические работы на карст.

# 3. ГИДРОГРАФИЯ

Гидрографическая сеть Балтачевского района относится к Камскому водному бассейну. На территории Балтачевского района основными водными артериями являются реки Быстрый Танып, Ар, речка  Юг с общим склоном стока воды в юго - западном направлении.

Территория сельского поселения Тошкуровский сельсовет характеризуется гидрографической сетью из реки  Быстрый Танып, речек Ар, Тошкурка, Раскалы, Манагаз, Иванай, Муктар, Утар и ручьев длиной менее 10 км. Также на территории сельского поселения имеются многочисленные родники и болота.

Река Быстрый Танып  протяженностью  345 км – приток р.Белая  -  протекает в западной части территории сельского поселения и является границей между территориями сельских поселений Нижнесикиязовский и Тошкуровский сельсоветы. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Кама, речной подбассейн – Белая, водохозяйственный участок реки  Белая от г.Бирск до устья.

Река Ар протяженностью 58 км протекает в западной части территории сельского поселения, юго – западнее деревни Мищерово, впадает в р.Быстрый Танып и является границей между территориями сельских поселений Старобалтачевский и Тошкуровский сельсоветы. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Кама, речной подбассейн – Белая, водохозяйственный участок реки Белая от г.Бирск до устья.

Речка Тошкурка протяженностью ориентировочно 43,1 км протекает в центральной части территории сельского поселения, в границах населенного пункта Тошкурово, впадает в р.Быстрый Танып. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Кама, речной подбассейн – Белая, водохозяйственный участок реки Белая от г.Бирск до устья.

Русла рек Быстрый Танып и Ар, речек Тошкурка, Раскалы, Манагаз, Иванай, Муктар и Утар извилистые, дно глинистое и глинисто-песчаное, часто заиленное. Грунт глинистый, берега обрывистые, осыпающиеся. Встречаются известняки и гипсы, перекрытые песчано-глинистыми грунтами.  Питание, преимущественно, от атмосферных осадков и родниковое. Режим рек - ледостав в первой декаде ноября, толщина льда до 10 см, а у берегов - до 20-25 см. Часто, после оттепелей, образуются наледи, увеличивающие толщину льда и уменьшающие его прочность. Вскрытие льда происходит в начале апреля. Ледоход 1-2 дня. К середине апреля приурочен максимум половодья. Наибольший паводок наблюдается осенью во время затяжных дождей. При этом затапливаются только пологие берега. Межень устанавливается в конце июня. В жаркое летнее время часть мелких речек пересыхает.

Грунтовые воды вскрыты всеми выработками на глубинах 1,5-3,7 м от поверхности земли и приурочены к прослоям и линзам песков, супесей, суглинков и частично глин. Питание водоносного горизонта осуществляется исключительно за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка происходит в овраги и далее в речки в  виде подземного стока и родников.

Местами  пойменная часть р.Быстрый Танып представляет собой болотистую местность.

Перечень водотоков  на  территории  сельского поселения

Тошкуровский сельсовет

| № | Наименование рек | Куда впадает | Протяженность рек, км | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р.Быстрый Танып | р.Белая | 345 | 200 |
| 2. | р.Ар | р.Быстрый Танып | 58 | 200 |
| 3. | р.Тошкурка | р.Быстрый Танып | 43,1 | 100 |
| 4. | речки и ручьи (Ар, Раскалы, Манагаз, Иванай, Муктар, Утар) | р.Быстрый Танып | менее 10 | 50 |

5. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ

# ХАРАКТЕРИСТИКА

На территории  Балтачевского района преобладают равнинные степные (луговые) ландшафты с отдельными возвышенностями. Степи большей частью распаханы, дубовые леса, произраставшие в прошлом, уступили редким производным лесам (береза, осина, липа). По склонам  иногда встречаются петрофитные варианты степей и заросли степных кустарников. По склонам речек и увалам редко встречаются деградированные варианты каменистых степей с высоким флористическим богатством, произрастают редкие виды растений, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан. На территории Балтачевского района особо охраняемых территорий нет.

Господствующим типом среди почв являются пойменные и серые лесные почвы, оподзоленные черноземы. Черноземы формируются главным образом на желтовато-бурых опесчаненных делювиальных карбонатных суглинках и на элювиокарбонатных породах. Мощность их гумусового горизонта обычно колеблется в пределах 30-65 см, а содержание гумуса составляет 7-10 % .

Луга, используемые для сенокошения и пастьбы, нуждаются в подсеве трав, расчистке от кустарников. Важнейшую роль в поддержании высокого плодородия угодий играет правильный режим использования, так как в результате перевыпаса скота продуктивность пастбищ снижается на 50-60%.

Растительный и животный мир представлен лесными и лесостепными видами. Растительный покров представлен двумя ассоциациями: древесно-кустарниковой и травянистой. Встречаются редкие растительные сообщества сфагновых болот и редких видов растений (росянка английская, росянка круглолистная, клюква болотная, андромеда, пушица стройная, очеретник белый, болотный мирт, гаммарбия болотная).

6. ПРИРОДНО - РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Минерально – сырьевые ресурсы

На территории муниципального района Балтачевский район имеются месторождения общераспространенных полезных ископаемых общестроительного и сельскохозяйственного назначения.

На территории сельского поселения Тошкуровский сельсовет  месторождений  полезных ископаемых общестроительного и сельскохозяйственного назначения нет.

Лесные ресурсы

Территория сельского поселения относится к лесостепной части Балтачевского района. В этой части республики леса имеют не столько сырьевое, сколько водоохранное, и защитное значение. Из общего земельного фонда лесной фонд составляет 6,411 тыс.га или 55,76%.

II     КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.

# 1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска: территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая выражается в наличии на территории района в основном привнесенного извне химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности сельхозпредприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них или в непосредственной близости от них.

Основные направления улучшения экологической обстановки:

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций.

# 2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным Кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Тошкуровский сельсовет выделяются водоохранные зоны реки Быстрый Танып, речек Тошкурка, Раскалы, Манагаз, Иванай, Муктар, Утар, Альягыз и впадающих в них ручьев; прибрежные защитные полосы; охранные зоны инженерных коммуникаций; санитарно-защитные полосы и разрывы.

Водоохранные зоны

В настоящее время границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос  водных объектов не установлены. Водные объекты  эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Для водных объектов водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. (действует с 01.01.2007г.)

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Тошкуровский сельсовет следующие:

| № | Наименование реки | Протяжен- ность реки, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Быстрый Танып | 345 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р.Ар | 58 | 200 | 50 | 20 |
| 3 | р.Тошкурка | 43,1 | 100 | 40 | 20 |
| 4 | речки и ручьи (Раскалы, Манагаз, Иванай, Муктар, Утар) | менее 10 | 50 | 40 | 5 |

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий сельских  поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования более 10 км составляет 20 метров, ширина береговой полосы рек и ручьев менее 10 км  составляет  5 метров.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  сети водоснабжения;

-  систем газоснабжения, газораспределительной сети и магистральных трубопроводов;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей.  Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Для отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА - 10м, для электрических подстанций с трансформаторами мощностью 125 кВА - 50 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения, газораспределительной сети и магистральных трубопроводов. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

По территории сельского поселения Тошкуровский сельсовет проходит газопровод высокого давления 0.6 МПа Атяшево - Тошкурово. Охранная  зона вдоль трассы этого газопровода высокого давления в соответствии со СНиП 2.07.01-89 составляет 10 м.

По территории сельского поселения Тошкуровский сельсовет проходит магистральный нефтепродуктопровод «Сюньямаловский» диаметром 326 мм. Разрыв от жилой и общественной застройки для магистральных нефтепродуктопроводов диаметром 300-600 мм составляет 75 м (Приложение 1 к п.2.7.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Санитарные разрывы от автомагистралей.  Территорию муниципального района пересекают автодороги общего пользования регионального, межмуниципального (межрайонного), районного и местного  значения. Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств, дальностью распространения этих концентраций и фактором шума.

Величину санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки согласно п.3.5.26 Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»необходимо принимать не менее:

- для дорог I, II, III категорий до жилой застройки — 100 м, до садоводческих, огороднических, дачных объединений — 50 м;

- для дорог IV категории до жилой застройки — 50 м, до садоводческих огороднических, дачных объединений — 25 м.

Охранные зоны сети водоснабжения. Для предотвращения источников водоснабжения от возможных загрязнений предусматривается организация водоохранных зон водозаборов. При использовании недостаточно защищенных подземных вод граница I пояса санитарной охраны водозабора подземных вод устанавливается на расстоянии не менее 50 метров от водозабора (п.2.2.1.1.СанПин 2.1.4.027-95).

- граница II пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод устанавливается на расстоянии 200 метров от водозабора (таблица 1 СанПиН 2.1.4.1110-02).

Санитарно-защитные зоны предприятий. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ,

распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий сельского поселения Тошкуровский сельсовет

и их санитарно-защитные зоны (м)

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности | Кол-во голов скота / пашни | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Тошкурово |
| 1 | ООО «Урал» | зерносклад, МТМ МТФ фуражный склад АЗС овощехранилище конный двор | 100 тн. 4 ед.агротехники до100 гол.КРС 170 гол.КРС 150 тн. 30 тн. 3000 тн. 4 гол. | 50 м 300м 100 м 300м 50 м 50 м 50 м 50 м |
| 2 | ГРП №12 |  |  | 15 м |
| 3 | ШРП №18 |  |  | 15 м |
| 4 | Котельная школы |  |  | 50 м |
| 5 | Скотомогильник | в северо - западном направлении от д.Тошкурово |  | 1000м |
| д.Асавка |
| 6 | ООО «Урал» (филиал) | зерносклад животноводство (3 фермы КРС) МТМ АЗС фуражный склад конный двор | 1000тн до100 гол.КРС до 100 гол.КРС 5 ед. техники 10 тн. 150 тн. 27 гол. | 50 м 100м 100м 300м 50 м 50 м 50 м |
| 7 | ШРП | на границе н.п. |  | 15 м |
| 8 | Скотомогильник | в северо - восточном направлении от д.Асавка |  | 1000м |
| д.Новобалтачево |
| 9 | ООО «Урал» (филиал) | зерносклад МТМ МТФ фуражный склад АЗС конный двор | 1000 тн. 6 ед.агротехники до 100 гол.КРС до 100 гол.КРС 200 м 10 тн. 7 гол. | 50 м 300м 100 м 100м 50 м 50 м 50 м |
| 10 | ГРП |  |  | 15 м |
| 11 | Скотомогильник | в северо - западном направлении от д.Новобалтачево |  | 1000м |
| д.Мищерово |
| 12 |  | пилорама за границами н.п. |  | 100 м |
| 13 | Сельское кладбище | в границах н.п. |  | 50 м |
| 14 | ШРП |  |  | 15 м |
| 15 | Скотомогильник | в восточном направлении от д.Мищерово |  | 1000м |
| д.Манагазово |
| 16 | ГРП |  |  | 15 м |

В пределах сельского поселения расположены сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ  50 – 300 м от границ своих участков, сельские кладбища с СЗЗ 50 м и скотомогильники с СЗЗ 1000 м  согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03, (новая редакция).

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Регламенты использования территории

санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

# 3. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

По данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан на территории сельского поселения Тошкуровский сельсовет  имеются памятники археологии. Большая часть памятников археологии относятся к поселенческим памятникам, что указывает на возможность расположения в непосредственной близости ранее неизвестных погребальных памятников (курганов и курганных могильников).

Объекты культурного наследия в сельском поселении Тошкуровский  сельсовет представлены на ЦКО ГИС «Историко-культурное наследие     Республики Башкортостан» памятниками археологии.

Памятники археологии на территории сельского поселения

Тошкуровский сельсовет

| № п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Источник информации | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| выявленные памятники археологии |
| 1 | Асавовское селище | В 1-1,5 км к ЮЗ от д.Асавка (Асафово), на левом берегу р.(М)уктар. | АКБ №619 | В |
| 2 | Мищеровское селище | На З-окраине д.Мищерово, на террасе левого берега р.Б.Танып | АКБ №616 | В |
| 3 | Чип – Чикское селище | В 0,4-0,5 км к С от д.Чип – Чик(ово), около фермы, на распахиваемом поле левого берега р.Б.Танып | АКБ №618 | В |

Местонахождение памятников археологии схематично отражено на чертежах ГП-1,2  тома III «Графическая документация».

### 4. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Согласно реестру особо охраняемых территорий Республики Башкортостан на территории Балтачевского района объектов ООПТ (особо охраняемых природных территорий) нет.

III    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория сельского поселения Тошкуровский сельсовет расположена в северной части административного района. С севера территория ограничена землями МР Татышлинский район, с северо - востока  – землями МР Аскинский район, с востока территория граничит с  землями сельского поселения Штандинский сельсовет, с юго - востока территория ограничена землями сельского поселения Кунтугушевский сельсовет, с юга территория ограничена землями сельского поселения Старобалтачевский  сельсовет, с запада – землями сельского поселения Нижнесикиязовский сельсовет.

Планировочный каркас территории сельского поселения Тошкуровский сельсовет создают:

- автодорога межрайонного значения с твердым покрытием  Старобалтачево – Новобалтачево – Штанды – Мата - Сандугач;

- автодорога районного значения Тошкурово – Асавка – Михайловка – Новая Кара, выходящая на автодорогу Старобалтачево – Новобалтачево – Штанды;

- автодорога районного значения Мищерово - Тутагачево, выходящая на автодорогу Старобалтачево – Новобалтачево – Штанды;

- автодорога местного значения  Тошкурово – Манагазово – Чипчиково - Мищерово.

Размещение территории сельского поселения на автодороге межрайонного значения, ведущей далее к соседнему с Республикой Башкортостан  Пермскому краю,  является одним из условий  инвестиционной привлекательности этой части муниципального района и  дает возможность для  размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Тошкуровский сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.

Градостроительный потенциал территории

В административных границах сельского поселения Тошкуровский сельсовет расположены 6 населенных пунктов, из которых деревня Тошкурово является крупным по величине, деревни Асавка,  Новобалтачево и Мищерово - средними,  деревни Манагазово и Чипчиково – мелкими населенными пунктами.

Деревня Тошкурово – административный центр сельского поселения Тошкуровский сельсовет с населением 516 человек, расположено в центральной части  территории сельского поселения в 17 км от районного центра с.Старобалтачево, в 84 км от ближайшей ж/д станции Куеда.

Через село проходит автодорога районного значения  Тошкурово – Асавка – Михайловка – Новая Кара. Территория населенного пункта ограничена с северной и восточной стороны  руслом р.Тошкурка, с юго - восточной  стороны - руслом небольшого притока р.Тошкурка, с южной стороны охранной зоной от ГВД, с юго – западной стороны к селу подходит автодорога, ведущая в д.Манагазово, с западной стороны территория ограничена охранной зоной ГВД и пашней.

Деревня Асавка расположена в 3,14 км северо - восточнее административного центра сельского поселения д.Тошкурово. Население – 444 человека.

Через деревню проходит автодорога районного значения с твердым покрытием Тошкурово – Михайловка, ведущая к санаторию «Танып». Территория деревни ограничена  с северной стороны кладбищем, с восточной стороны пашней и автодорогой районного значения, ведущей в населенный пункт Михайловка, с юго - западной стороны – территорией промзоны, с  западной стороны  пашней, действующим кладбищем и автодорогой, ведущей в село Тошкурово. Через деревню протекает речка Муктар.

Деревня Манагазово расположена в 2,19 км  юго - западнее административного центра сельского поселения д.Тошкурово. Население – 88 человек.

Через деревню подходит автодорога местного  значения Тошкурово - Мищерово. Территория населенного пункта ограничена с северо - западной стороны  лесным массивом, с северо - восточной стороны пашней, с восточной  и южной стороны заброшенным полем,  с юго - западной стороны территория ограничена руслом речки Манагаз.

Деревня Новобалтачево расположена в 5,81 км юго - западнее административного центра сельского поселения д.Тошкурово. Население – 413 человек.

Через деревню проходит автодорога межрайонного  значения Старобалтачево – Штанды - Мата - Сандугач. Территория деревни ограничена с северо –западной стороны произоной (МТМ и МТФ), с северо – восточной стороны – пашней, с восточной стороны -  пашней и прудом, с южной стороны – пойменной частью р. Раскалы, с юго – западной стороны – пашней, с западной стороны – руслом  речки Раскалы.

Деревня Мищерово расположена в 7,25 км юго - западнее административного центра сельского поселения д.Тошкурово. Население – 184 человека.

Через деревню проходит автодорога районного значения с твердым  , ведущая к населенному пункту ТутагачевоК деревне подходит автодорога местного значения с грунтовым покрытием из д.Чипчиково. Территория деревни ограничена с северной стороны пойменной частью реки Быстрый Танып и заброшенной промзоной, с восточной, юго – восточной и  южной стороны пашней, с западной стороны территория ограничена руслом реки Быстрый Танып.

Деревня Чипчиково расположена в 5,56 км юго - западнее административного центра сельского поселения д.Тошкурово. Население – 11 человек.

Через деревню проходит автодорога местного значения Тошкурово - Мищерово. Территория деревни ограничена с северной стороны полем, с восточной стороны руслом  речки Раскалы, с южной стороны заброшенное поле, с западной стороны территория ограничена полем и охранной зоной магистрального газопровода высокого давления.

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Постоянное население сельского поселения Тошкуровский сельсовет по состоянию на 2013г. составляет 1656 человек. За период 2002-2013гг. численность населения сельского поселения уменьшилась на 10,63%.

Динамика населения сельского поселения Тошкуровский сельсовет

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Перепись, 2002 год (чел.) | Численность населения 2013г. | Изменения населения чел. / % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Тошкурово | 573 | 516 | - 57 / -9,95 |
| 2 | д.Асавка | 502 | 444 | - 58 / - 11,55 |
| 3 | д.Манагазово | 124 | 88 | - 36 / - 29,03 |
| 4 | д.Новобалтачево | 426 | 413 | - 13 / - 3,05 |
| 5 | д.Мищерово | 208 | 184 | - 24 / - 11,54 |
| 6 | д.Чипчиково | 20 | 11 | - 9 / - 45,00 |
|  | Итого | 1853 | 1656 | - 197 / -10,63 |

Определение коэффициента семейности

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения 2013г.(чел.) | Общее количество семей | Коэффициент семейности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Тошкурово | 516 | 184 | 2,80 |
| 2 | д.Асавка | 444 | 129 | 3,44 |
| 3 | д.Манагазово | 88 | 30 | 2,93 |
| 4 | д.Новобалтачево | 413 | 138 | 2,99 |
| 5 | д.Мищерово | 184 | 63 | 2,92 |
| 6 | д.Чипчиково | 11 | 4 | 2,75 |
|  | Итого | 1656 | 548 | 3,02 |

Средний размер семьи по сельсовету составляет 3,02 человека.

Возрастная структура населения сельского поселения

Тошкуровский сельсовет

| Населенный пункт Возрастные группы (чел.) | д. Тошку рово | д. Асавка | д. Манага зово | д. Новобал тачево | д. Мище рово | д. Чипчиково |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 7 лет | 19 | 30 | 4 | 20 | 10 | - |
| От 7 до 16 лет | 26 | 40 | 8 | 28 | 9 | - |
| Старше 55 лет женщин | 98 | 69 | 23 | 81 | 32 | 5 |
| Старше 60 лет мужчин | 87 | 28 | 22 | 33 | 11 | 4 |
| 16-55 лет женщин | 148 | 140 | 15 | 108 | 60 | 1 |
| 16-60 лет мужчин | 138 | 137 | 16 | 143 | 62 | 1 |
| Всего населения в с.п. | 516 | 444 | 88 | 413 | 184 | 11 |

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего) чел. | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В трудо-способном возрасте | Дети до 16 лет | Пенсио-неры |
| 1 | д.Тошкурово | 516 | 286 | 45 | 185 |
| 2 | д.Асавка | 444 | 277 | 70 | 97 |
| 3 | д.Манагазово | 88 | 31 | 12 | 45 |
| 4 | д.Новобалтачево | 413 | 251 | 48 | 114 |
| 5 | д.Мищерово | 184 | 122 | 19 | 43 |
| 6 | д.Чипчиково | 11 | 2 | - | 9 |
|  | Итого: | 1656/100% | 969/ 58,5% | 194/11,7% | 493/29,8% |

2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Тошкуровский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка трудовых ресурсов

| Категория населения | Современное состояние (2013г.) |
| --- | --- |
|  | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1656 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 969 | 58,5 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 148 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 1117 | 67,45 |

# 3. РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Территория сельского поселения Тошкуровский сельсовет – в составе Балтачевского района - расположена в северной части Республики Башкортостан и обладает незначительным рекреационным потенциалом.

Отсутствие инвестиций, резкое снижение на территории сельского поселения традиционных отраслей экономики, кроме ограниченного сельскохозяйственного производства, демографический спад, отсутствие качественных автодорог являются основными причинами нехватки рабочих мест в районе, что непосредственно отражается на формировании местного бюджета.

Наиболее предпочтительными видами рекреационных услуг, которые не требуют значительных инвестиций, в районе могут являться: экологический туризм, паломнический туризм, спортивный туризм. Есть необходимость развития санаторно-рекреационной сферы, в том числе кумысо- и медолечения, верховой езды (иппотерапия).

Большую популярность в последние годы приобретают агротуризм и этнокультурный туризм, когда городские жители из ближайших крупных и средних городов охотно выезжают на природу, приобщаются к культуре и фольклору местного населения.

Все это свидетельствует о необходимости создания на территории района организаций различных форм собственности, действующих в сфере туризма и отдыха.

Проведение санаторно-курортного лечения и отдыха в желательно условиях относительно привычного климата во избежание последствий акклиматизации, снижения эффекта отдыха в процессе транспортных перемещений, в более широком использовании возможностей сезонного отдыха. Данные статистики говорят о том, что до 40% населения отдыхает и желает отдыхать в районе своего постоянного проживания.

Сфера обслуживания, активно развивающаяся при объектах туристической и рекреационно – оздоровительной инфраструктуры, создаёт дополнительные рабочие места, увеличивает обороты розничной торговли, позволяет формировать для местного населения дополнительные источники дохода.

На территории сельского поселения Тошкуровский сельсовет протекают река  Быстрый Танып, речки Ар, Тошкурка, Раскалы, Манагаз, Иванай, Муктар, Утар и ручьи. Их долины мало пригодны для рекреационных целей.

В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют организованные зоны отдыха, ни один вид туризма не получил должного развития.

# V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Тошкуровский сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2032 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. УЧЕТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных маломобильным группам населения в сельском поселении Тошкуровский сельсовет необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Они разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержат противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

В настоящее время выполнение этих норм при строительстве и реконструкции объектов обслуживания населения в сельском поселении Тошкуровский сельсовет носит формальный и эпизодический характер.

# 3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал сельского поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Баланс территории сельского поселения Тошкуровский сельсовет

по категориям земель

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Тошкуровский сельсовет в административных границах | га | 11498,19 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 6410,06 |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | га | - |
|  | Земель водного фонда | га | 66,74 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 4314,27 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 230,4 |
| 6 | Земель транспорта | га | 26,27 |
| 7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 439,26 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 249,48/100% |
|  | общественно-деловых зон | га | 6,83 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 25,315 |
|  | рекреационных зон | га | 80,49 |
|  | прочих земель | га | 67,795 |
|  | земель спец.назначения в н.п. | га | 9,35 |
| 8 | Земель специального назначения | га | 10,19 |

4.   АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Существующий баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж  – жилая усадебная застройка

Д  – общественно-деловая зона

П  – производственная зона

У  – улицы, дороги, проезды

Р  -  рекреация

С  –  земли специального назначения (кладбища)

Пр – прочие

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр., га (сущ.) | Функциональные зоны, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | Д | П | У | Р | С | Пр |
| 1 | д.Тошкурово* | 147,2 | 71,82 | 4,03 | 2,35 | 8,22 | 4,68 | 7,38 | 48,72 |
| 2 | д.Асавка | 82,82 | 55,38 | 1,57 | 0,045 | 3,02 | 20,7 | 0,1 | 2,005 |
| 3 | д.Манагазово | 37,29 | 24,2 | 0,06 | 0,1 | 1,63 | 8,1 | - | 3,2 |
| 4 | д.Новобалтачево | 110,72 | 62,2 | 0,92 | 2,38 | 5,02 | 28,1 | 0,65 | 11,45 |
| 5 | д.Мищерово | 45,84 | 27,4 | 0,25 | - | 1,9 | 13,83 | 1,22 | 1,24 |
| 6 | д.Чипчиково | 15,39 | 8,48 | - | 0,15 | 0,5 | 5,08 | - | 1,18 |
|  | Итого | 439,26 (100%) | 249,48 (56,80%) | 6,83 (1,55%) | 5,025 (1,14%) | 20,29 (4,62%) | 80,49 (18,32%) | 9,35 (2,13%) | 67,795 (15,43%) |

* в таблице использованы данные и расчеты, полученные при разработке генерального плана д.Тошкурово, выполненного  в 2012г. ООО «Сельпроект» по заказу № 038.

5. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Тошкуровский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 1656 человек.

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2013 год составляет 20,14 м2/чел.

Характеристика жилого фонда по состоянию на 1 января 2013г.

| № | Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов, м2 | Деревянных жилых домов, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Тошкурово | 77,0 | 10890,25 | 10967,25 |
| 2 | д.Асавка | - | 7502,35 | 7502,35 |
| 3 | д.Манагазово | - | 2635,00 | 2635,00 |
| 4 | д.Новобалтачево | 61,25 | 7921,04 | 7982,29 |
| 5 | д.Мищерово | - | 3858,44 | 3858,44 |
| 6 | д.Чипчиково | - | 412,0 | 412,0 |
|  | Итого: | 138,25 | 33219,08 | 33357,33 |

На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной обеспеченности с 20,14 м2 до 30 м2 общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.

6. СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, торговли, бытового обслуживания и т.д.

Общественно – деловая зона  д.Тошкурово:

- начальная школа на 150 учащихся;

- детский сад на 15 мест;

- сельский клуб на 250 мест  с библиотекой на 16,504 тыс. томов и спортивным залом площадью 168 м2;

- здание Администрации сельского поселения;

- отделение связи;

- 3 магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью 151,9 м2;

- существующий ФАП;

- мечеть;

- существующий аптечный пункт площадью 12 м2;

- существующая спортплощадка 2,00 га (при школе).

Общественно – деловая зона  д.Асавка:

- основная  школа на 80 учащихся со спортзалом площадью 36 м2;

- детский сад на  20 мест;

- существующий музей с библиотекой на 10,798 тыс.томов;

- сельский клуб на 80 мест (ветхое стр.);

- существующий ФАП;

- 3 магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью 115,0 м2;

- мечеть;

- существующая спортплощадка 0,18 га.

Общественно – деловая зона  д.Манагазово

- магазин товаров повседневного спроса (киоск) торговой площадью 12 м2;

- мечеть;

- сельский клуб на 30 мест (ветхое стр.).

Общественно – деловая зона  д.Новобалтачево:

- основная  школа на 97 учащихся;

- детский сад на   15 мест;

- ФАП;

- сельский клуб на 80 мест;

- отделение связи;

- 4 магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью 80,0 м2.

Общественно – деловая зона  д.Мищерово:

- ФАП;

- сельский клуб на 50 мест;

- 3 магазина товаров повседневного спроса (киоска) общей торговой площадью 30 м2.

в  д.Чипчиково общественно – деловой зоны нет.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре сельского поселения  д.Тошкурово размещаются базовые объекты, осуществляющие непосредственное обслуживание населения. В населенных пунктах Асавка, Новобалтачево, Мищерово размещаются объекты повседневного обслуживания. Объекты обслуживания населения расположены преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан", 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 1656 чел. (Согласно НГП РБ)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 1656 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учреждения образования и дошкольного воспитания |
| 1 | Общеобразовательные учреждения | учащ. | 144 | 238 | 327 | 137,4 |
| 2 | Дошкольные организации | мест | 33 | 55 | 50 | 90,9 |
|  | Учреждения здравоохранения |
| 3 | Фельдшерско- акушерский пункт | объект | 1 на н.п. | 5 | 4* | не треб |
| 4 | Аптечный пункт | м2 торг.пл. | 14 | 23,2 | 12 | 51,7 |
|  | Учреждения культуры и искусства |
| 5 | Клубы сельских поселений | 1 место | до 300 (230) | 381 | 460 | 120,7 |
| 6 | Библиотека сельская | тыс.ед. хран, чит. мест | 5 / 4 | 8,28/7 | 27,302/ нет инф. | 329,7 |
| 7 | Помещения для культмассовой работы и досуга | м2 пл.пола | 60 | 99,4 | нет.инф. | нет.инф. |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |
| 8 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 1,16 – 1,49 | 2,18 | 164,5 |
| 9 | Спортивный зал общего пользования | м2 пл. пола | 80 | 132,5 | 204,0 | 154 |
|  | Предприятия торговли и общественного питания |
| 10 | Магазины товаров повседневного спроса, в т.ч.: | м2 торг.пл | 300 | 496,8 | 388,9 | 78,3 |
|  | - продовольственные | м2 торг.пл. | 100 | 165,6 |  |  |
|  | - непродовольственные | м2 торг. пл. | 200 | 99,4 |  |  |
| 11 | Предприятия обществен-ного питания | посад. мест | 40 | 66 | - | 0 |
|  | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 4 | 7 | - | 0 |
| 13 | Гостиница | место | 4-5 | 8 | - | 0 |
| 14 | Кладбище | га | 0,24 | 0,40 |  |  |
| 15 | Пожарное депо | 1 пож.а/м | 0,4 | 1 пожар. автомобиль | 1 спецавтомобиль в гараже в Тошкурово | - |
|  | Административно-деловые учреждения |
| 16 | Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 2 | 200 |
| 17 | Отделение банка | объект | 0,5 | 1 | - | 0 |

*предусмотрен  для населенных пунктов с количеством жителей более 50 чел.

Анализ современного уровня обслуживания населения показывает, что населенные пункты сельского поселения Тошкуровский сельсовет на сегодняшний день недостаточно обеспечены местами в детских садах, аптечными пунктами, магазинами. Отсутствуют предприятия общественного питания,  предприятия бытового обслуживания,  гостиница,  филиал банка, пожарное депо.

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* размещены из расчета обеспечения жителей сельского поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрены на группу сельских поселений.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами межрайонного, районного и  местного значения. Планировочный  каркас территории сельского поселения Тошкуровский сельсовет создают:

- автодорога межрайонного значения с твердым покрытием  Старобалтачево – Новобалтачево – Штанды – Мата - Сандугач;

- автодорога районного значения Тошкурово – Асавка – Михайловка – Новая Кара, выходящая на автодорогу Старобалтачево – Новобалтачево – Штанды;

- автодорога районного значения Мищерово - Тутагачево, выходящая на автодорогу Старобалтачево – Новобалтачево – Штанды;

- автодорога местного значения  Тошкурово – Манагазово – Чипчиково - Мищерово.

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Балтачевский филиал  ДРСУ  ГУП "Башкиравтодор".

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Тошкуровский сельсовет составляет 22,731 км, (в том числе с твёрдым покрытием – 20,354 км).

Перечень существующих автомобильных дорог общего пользования

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | Протя-женность всего | в т.ч с твердым покрытием | в т.ч. по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфаль-тобетон | гравий | грунт |
| межрайонного значения |
| 1 | а/д Старобалтачево – Новобалтачево – Штанды – Мата - Сандугач (в границах с.п.) | IV | 7,615 | 7,615 | 7,615 | - | - |
| районного значения |
| 2 | а/д Тошкурово – Асавка - Михайловка – Новая Кара (в границах с.п.) с отводом к а/д Старобалтачево - Новобалтачево | IV | 9,389 | 9,389 | - | 9,389 | - |
| 3 | а/д Тутагачево- Мищерово – подъезд к а/д Старобалтачево - Новобалтачево | IV | 1,814 | 1,814 | - | 1,814 | - |
| местного значения |
| 4 | а/д Тошкурово – Манагазово - Чипчиково - Мищерово | V | 3,913 | 1,536 | - | 1,536 | 2,377 |
|  | всего |  | 22,731 | 20,354 | 7,615 | 12,739 | 2,377 |

Показатели существующей  улично-дорожной сети  в границах

населенных пунктов сельского поселения Тошкуровский сельсовет

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| д.Тошкурово | 3,288 | 1,97 |
| д.Асавка | 1,208 | 0,725 |
| д.Манагазово | 0,652 | 0,39 |
| д.Новобалтачево | 2,008 | 1,205 |
| д.Мищерово | 0,760 | 0,456 |
| д.Чипчиково | 0,200 | 0,120 |
| ВСЕГО | 8,116 | 4,866 |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

Пассажирские перевозки по территории  сельского поселения  Тошкуровский сельсовет осуществляет филиал автотранспортного предприятия  ГУП «Башавтотранс». Движение рейсовых автобусов осуществляется по междугородним маршрутам Старобалтачево – Уфа и Старобалтачево - Нефтекамск. Имеется местный автобусный маршрут Старобалтачево – Асавка - Старобалтачево.

Остановки общественного транспорта находятся в д.Тошкурово – возле дома №6 по ул.Центральной; в д.Асавка – возле дома №53 по ул. Минниахметова; в д. Новобалтачево – возле дома №37 по ул.Матросова.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Тошкуровский сельсовет на 1 января 2013 года на территории сельского поселения зарегистрированы 243 единицы автомототехники, в том числе:

195 – легковых автомобилей;

21 – грузовой автомобиль;

4  - мотоцикла;

23 – трактора.

Существующий уровень автомобилизации 147 маш. / 1000 жителей.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

Автозаправочные станции (АЗС) расположены в окрестностях с.Старобалтачево (АЗС «Башнефть» №21), с.Верхние Татышлы (АЗС «Лукойл» №02051). На расчетный срок возможно размещениие на участке проходящей по территории сельского поселения Тошкуровский сельсовет проектируемой автодороги федерального значения размещение АЗС.

В настоящее время ближайшими  к территории сельского поселения автогазозаправочными станциями (АГЗС) являются  АГЗС №27 компании «ЭкоСистемз», расположенная в с.Старобалтачево и АГЗС №А9, расположенная в с.Мишкино. В сельском поселении, как и в целом по району, практически отсутствует автотранспорт на газовом топливе. В перспективе планируется после строительства АГЗС, в т. ч. и на проходящей по землям Балтачевского района проектируемой автодороге федерального значения, постепенно перевести  часть автотранспорта на газовое топливо.

Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям сельского поселения, производится на станциях техобслуживания в близлежащих крупных населенных пунктах Балтачевского района, в т.ч. в райцентре Старобалтачево.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Куеда – в 81 км от административного центра сельского поселения. Код станции: 25800. Принадлежность: Горьковская  железная дорога, Ижевское отделение.

Существующие искусственные сооружения. На пересечении водных объектов (рек) с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Тошкуровский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Балтачевский район и, в частности, сельское поселение Тошкуровский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Из населенных пунктов сельского поселения централизованное водоснабжение имеется только в д.Асавка. Данные по характеристикам водозаборной скважины не представлены. Сети в здания не введены. Общее количество водоразборных колонок по улице Минниахметова  – 11 шт.

Остальные населённые пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

В настоящее время на территории сельского поселения Тошкуровский сельсовет отсутствуют водоотводящие коммуникации и сооружения по очистке стоков. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами.

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Из населенных пунктов сельского поселения Тошкуровский сельсовет газифицированы деревни Тошкурово, Асавка, Манагазово, Новобалтачево, Мищерово. Газоснабжение  осуществляется  филиалом ОАО «Газ-сервис» РБ от газовой трассы  0,6 Мпа. От Сейтяковской  АГРС  газ высокого давления 0,6 МПа поступает в населенные пункты сельского поселения.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ГРП и ШРП:

- ГРП в населенных пунктах Тошкурово, Новобалтачево и Манагазово (3 объекта);

- ШРП в населенных пунктах Тошкурово, Мищерово, Асавка (3 объекта).

Жилая застройка д.Чипчиково сельского поселения Тошкуровский сельсовет обеспечивается привозным баллонным газом для пищеприготовления.

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Тошкуровский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

В настоящее время общественная застройка в населенных пунктах сельского поселения обеспечивается теплом  от автономных электрических котлов отопления:

- в д.Тошкурово отапливается  сельский клуб, школа, СВА, Администрация сельского поселения, отделение связи;

- в д.Асавка отапливается  ФАП, школа, детский сад, сельский клуб, библиотека;

- в д. Новобалтачево  отапливается школа, детский сад, сельский клуб.

- в д.Мищерово отапливается сельский клуб.

Оставшаяся часть общественной застройки обеспечивается теплом от индивидуальных котельных на газовом и твердом топливе. В д.Чипчиково отопление жилых домов печное.

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Тошкуровский сельсовет осуществляется по воздушным ВЛ- 10 кВ от подстанции 110/35/10 «Иликеево», суммарная мощность установленных трансформаторов – 10,0 тыс кВА.

Общее количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах сельского поселения - 27 единиц суммарной мощностью ориентировочно 3831 кВА. Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах:

в д.Тошкурово –10, суммарной мощностью 1743 кВА;

в д.Асавка - 6, суммарной мощностью 489 кВА;

в д.Манагазово –1, мощностью 100 кВА;

в д.Новобалтачево - 6, суммарной мощностью 1113 кВА;

в д.Мищерово - 3, суммарной мощностью 286 кВА.

в д.Чипчиково - 1, мощностью ориентировочно 100 кВА;

Электроснабжение потребителей на территории сельского поселения обеспечивают ОАО «Балтачевские РЭС» ( Балтачевское Сельэнерго»).

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Обеспечение потребителей сельского поселения Тошкуровский сельсовет телефонной проводной связью в количестве 237 абонентов производится от объекта связи  ОАО «Башинформсвязь» - ЭАТС монтированной емкостью 237 номеров. По количеству задействованных номеров информация не предоставлена. Тип телефонной станции: М – 200. Обслуживающая организация - Бирский МУЭС. Абонентская разводка по населенным пунктам  выполнена на опорах и  частично подземным кабелем.  АТС введена в эксплуатацию в 2005 году и размещается на территории Администрации сельского поселения.

Услуги беспроводной связи с относительно устойчивой зоной покрытия  предоставляют федеральные операторы мобильной связи  «МТС» и «Билайн». На территории сельского поселения вышек (базовых станций - ретрансляторов) сотовой связи нет.

7. ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  РАДИОФИКАЦИЯ

Относительно устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм в населенных пунктах Тошкуровского  сельсовета обеспечивают индивидуальные спутниковые системы, установленные на частных подворьях и около учреждений образования. Кроме того, в населенных пунктах Тошкуровского сельсовета развиваются Интернет и IP- телевидение.

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Очистка территории сельского поселения Тошкуровский сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердых бытовых отходов (ТБО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТБО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием в результате биологического распада органических отходов газа, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное возникновение  пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок представляют опасность не только для питьевого водоснабжения населения, но и для технического водоснабжения в сельском хозяйстве.

В населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах сельского поселения Тошкуровский сельсовет осуществляется  силами и средствами сельского поселения на 5 несанкционированных свалок ТБО.

Стихийно возникшие свалки отходов жизнедеятельности населения находятся:

- д.Тошкурово в северо – западном направлении на удалении ориентировочно 360  м от существующих границ населенного пункта;

- д.Асавка (2 свалки ТБО) в восточном направлении  на удалении 100 м от существующих границ  населенного пункта и в северо – восточном направлении на удалении 1600 м от границ населенного пункта за промзоной.

- д.Манагазово в северо - восточном направлении  на удалении ориентировочно 530 м от существующих границ  населенного пункта у автодороги местного значения.

- д.Новобалтачево в восточном направлении  на удалении ориентировочно 955 м от границ  населенного пункта у развилки двух грунтовых дорог.

- д.Мищерово в южном направлении на удалении ориентировочно 200 м от существующих границ населенного пункта в пойменной части р.Ар.

Около д.Чипчиково несанкционированной свалки нет. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона свалки твердых бытовых отходов составляет 1000 м. Свалки размещены с нарушением санитарных норм и подлежат ликвидации, территория свалок – рекультивации.

Объекты размещения биологических отходов

По данным служб муниципального района Балтачевский район на территории сельского поселения Тошкуровский сельсовет имеются 4 действующих скотомогильника:

-  в северо - восточном направлении на удалении ориентировочно 2,00 км от существующих границ д.Асавка;

-  в северо - западном направлении на удалении ориентировочно 1,335 км от существующих границ  д.Тошкурово;

-  в северном направлении на удалении ориентировочно 0,145 км от существующих границ д.Новобалтачево;

-  в восточном направлении на удалении ориентировочно 0,380 км от существующих границ д.Мищерово.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильников возлагается на местную администрацию.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона скотомогильника составляет 1000 м.

Все действующие скотомогильники размещены с нарушением санитарно-защитных разрывов до жилой застройки, объектов сельскохозяйственного производства и (или) в водоохранной зоне. Скотомогильники должны быть ликвидированы.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА ТБО

Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы. К твердым бытовым отходам (ТБО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и внутриквартальные  проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА  КБО

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений  должен производиться по мере накопления, но не реже одного раза в неделю с контейнерных площадок, имеющих твердое  покрытие.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  СБОРА  И  ВЫВОЗА  ПРОЧИХ ОТХОДОВ

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных и ремонтных  работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается населением и самими предприятиями в соответствии с Генеральной  схемой санитарной очистки, утвержденной в сельском поселении Тошкуровский сельсовет. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов должен осуществляться на специально отведенные участки (полигоны ТБО), имеющие необходимую разрешительную документацию.

Промышленные предприятия вывозят отходы с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Удаление жидких отбросов неканализованных объектов производится путем вывоза их ассенизационными машинами на очистные сооружения. В районе усадебной застройки допускается обезвреживать и использовать жидкие  отбросы  для удобрения в пределах усадьбы.

Вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения находятся в ведении Администрации сельского поселения Тошкуровский сельсовет согласно Федеральному закону Российской Федерации  от  6  октября  2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18).

Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района Балтачевский  район Республики Башкортостан согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15, п. 1.1).

IХ. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

1. Организация и  очистка поверхностного стока

Населенные пункты сельского поселения Тошкуровский сельсовет расположены в водоохранной зоне реки Быстрый Танып, речек Тошкурка, Раскалы, Манагаз, Иванай, Мухтар, Утар и  их притоков-ручьев. В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют водоотводящие коммуникации и сооружения по очистке поверхностного стока. Стоки от населенных пунктов сбрасываются без очистки.

2. Благоустройство водных объектов

Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целесообразная борьба с речной эрозией в настоящее время практически не ведется, хотя она приносит значительный ущерб личным хозяйствам.

Х. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В границах сельского поселения Тошкуровский сельсовет расположены 11 действующих кладбищ общей площадью 13,07 га,  4 закрытых кладбища ориентировочной общей площадью 0,921 га.

Действующее  кладбище д.Тошкурово площадью 0,537 га расположено в южном направлении на удалении 307 м от населенного пункта за его границами. Кладбище сохраняется, его площадь достаточна.

Действующее  кладбище д.Тошкурово площадью 3,229 га расположено в западном направлении на удалении 51 м за границами населенного пункта. Кладбище сохраняется, его площадь достаточна.

Действующее кладбище д.Асавка площадью 0,94 га расположено в западном направлении на удалении 145 м от населенного пункта за его границами. Кладбище сохраняется, его площадь достаточна.

Действующее кладбище д.Асавка площадью 1,12 га расположено в северо - западном направлении на удалении 337 м от населенного пункта за его границами. Кладбище сохраняется, его площадь достаточна.

Закрытое кладбище д.Асавка площадью 0,1097 га расположено в центре населенного пункта. Кладбище сохраняется.

Действующее кладбище д.Манагазово площадью 0,89 га расположено в юго - западном направлении вплотную к существующим границам населенного пункта. Cеверная часть кладбища размещена с нарушением санитарно – защитной зоны до жилой застройки 50 м, в связи с чем эту часть кладбища необходимо закрыть для захоронений.

Действующее кладбище д.Манагазово площадью 0,253 га расположено в югозападном направлении на удалении 453 м от населенного пункта за его границами. Кладбище сохраняется, его площадь достаточна.

Закрытое старое кладбище д.Манагазово расположено в северном направлении на удалении ориентировочно 330 м от границ населенного пункта. Кладбище сохраняется.

Действующее кладбище д.Новобалтачево площадью 0,578 га расположено в южном направлении на удалении 518 м от населенного пункта за его границами. Кладбище сохраняется, его площадь достаточна.

Действующее кладбище д.Новобалтачево площадью 2,548 га расположено в юго - западном направлении на удалении 295 м от населенного пункта за его границами. Кладбище сохраняется, его площадь достаточна.

Закрытое кладбище д.Новобалтачево площадью 0,7213 га расположено в центре населенного пункта, у автодороги Старобалтачево - Штанды. Кладбище сохраняется.

Действующее кладбище д.Мищерово площадью 1,206 га расположено в юго - восточном направлении в границах населенного пункта. Северо - западная часть кладбища размещена с нарушением санитарно – защитной зоны до жилой застройки 50 м, в связи с чем эту часть кладбища необходимо закрыть для захоронений.

Действующее кладбище д.Мищерово площадью 0,42 га расположено в юго - восточном направлении на удалении 471 м от населенного пункта за его границами. Кладбище сохраняется, его площадь достаточна.

Закрытое кладбище д.Мищерово ориентировочной площадью 0,09 га расположено в западном направлении на удалении 471 м от населенного пункта за его границами. Кладбище сохраняется.

Действующее кладбище д.Чипчиково  площадью 1,345 га расположено в юго - западном направлении на удалении  612 м от населенного пункта за его границами в водоохраной зоне р.Быстрый Танып.. Кладбище сохраняется, его площадь достаточна.

Заполненность территорий действующих кладбищ, по данным Администрации сельского поселения,  составляет  от 65% до 80 %.

ХI.    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел «Охрана окружающей среды» включает анализ и оценку экологической обстановки в районе сельского поселения, прогноз изменений функциональной значимости и экологических условий территории при реализации намечаемых решений по ее структурной организации.

# 1.  ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих нормативным требованиям.

Состояние воздушного бассейна

Определяющим фактором качества воздуха является поступление в атмосферу загрязняющих веществ в результате деятельности предприятий и организаций промышленного и аграрного комплекса, расположенных на территории  Башкортостана и граничащих с ним областей и  республик, а также от автомототранспортных  средств.

Состояние воздушного бассейна Балтачевского района представлено по данным Государственного доклада об экологической ситуации  на территории  Республики Башкортостан в 2012 году.

Мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха осуществляется Федеральным государственным бюджетным учреждением «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГУ «Башкирское УГМС») в пяти городах: Благовещенск, Салават, Стерлитамак, Туймазы и Уфа. Общее количество постов наблюдений составляет 20 единиц. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены по ближайшему посту наблюдения к территории сельского поселения Тошкуровский сельсовет - городу Благовещенск.

В 2012 году объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников составил 910,1 тыс. тонн, в том числе 402,8 тыс. тонн от стационарных источников, и 507,3 тыс. тонн от передвижных средств.

В расчете на одного жителя республики поступление загрязняющих средств в атмосферу составило в 2012 году 0,222 тонны.

По климатическим условиям рассеивания примесей в атмосфере территория Республики Башкортостан относится к зоне, характеризуемой высоким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА 3,0-3,2). Низкая рассеивающая способность атмосферы здесь обусловлена преобладанием слабых ветров, застоев воздуха и мощных приземных инверсий.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Недостаточный уровень технического оснащения большинства предприятий, размещение и строительство их без учета экологического фактора определяет и специфику экологических проблем Балтачевского района.

Экологическая оценка водных объектов

На качественное состояние водных объектов республики влияют два основных фактора: климатические, влияющие на гидрологические условия  и стоки предприятий.

Последние  несколько лет характеризуются низкой водностью практически всех речных бассейнов на территории республики. 2012 год был рекордно низким по водности за весь период наблюдений.

Повторяющиеся маловодные периоды естественным образом сказываются и на качественном состоянии водных объектов. В связи с низкими уровнями половодья практически не затапливаются пойменные озера и старицы. В совокупности с жаркими погодными условиями летних месяцев значительная часть пойменных озер обмелели, усилились процессы  зарастания и заболачивания.

Качество поверхностных водных объектов Республики Башкортостан в 2012 году контролировалось ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Результаты  мониторинга 2012 года показали улучшение качества воды по сравнению с 2011 годом на 5 створах наблюдений р.р. Ик (ниже г. Октябрьский), Усень (ниже г. Туймазы), Уфа (д. Верхний Суян), Большой Нугуш и Павловского водохранилища (р.п. Караидель). За счет снижения водности наблюдалось ухудшение качества воды в р.Белая (на 13 створах из 21), вода оценивалась 4-ым классом «грязная».

Качество воды из источников нецентрализованного водоснабжения, по сравнению с 2011 - 2012 годами, несколько улучшилось: доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, уменьшилась с 22,5% в 2011 г. до 17,5% в 2012 г., а по микробиологическим показателям с 15,2% до 11,8%.

Возбудители патогенной флоры в воде источников нецентрализованного водоснабжения в 2012 году не обнаружены.

Данные по рыбохозяйственному значению гидрологической сети рек и прудов на территории сельского поселения Тошкуровский сельсовет Администрацией сельского поселения не представлены. Неочищенные стоки представляют потенциальную  опасность для  для обитателей водоемов.

В настоящее время границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов на территории сельского поселения не  установлены. Водные объекты эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

На качество воды влияют неорганизованные стоки с объектов агропромышленного комплекса.

Отсутствие механизации для удаления и складирования навоза, неправильное его хранение, прямой сброс талых и дождевых стоков с территорий ферм и стоков от силосных траншей и стоянок автотранспорта создают неблагоприятные условия на территориях населенных пунктов, загрязняют водоемы и грунтовые воды.

Качество питьевой воды

Балтачевский район и, в частности, сельское поселение Тошкуровский сельсовет, в целом, обеспечены пресными подземными водами. Источниками водоснабжения в данном районе являются грунтовые и грунтово-инфильтрационные воды четвертичных аллювиальных отложений. Глубина залегания грунтовых вод находится в интервале 2-60 м.

Глубина эксплуатационных скважин на частных подворьях составляет 10 - 20 м. Запасы подземных вод существенно разнятся на соседних участках. Для выбора наиболее пригодного под водозабор участка требуется проведение специальных поисково-разведочных работ. При проектировании водозаборов и оценке их производительности необходимо учитывать все факторы, способствующие накоплению подземных вод на участках заложения этих скважин.

По данным Федерального агентства по недропользованию по Республике Башкортостан Балтачевский район характеризуется относительно надежной обеспеченностью ресурсами подземных вод питьевого качества. Данные по прогнозным ресурсам подземных вод с минерализацией до 1 г/л (вода питьевая, негазированная, первой категории) и месторождениям подземных вод с утвержденными запасами  на территории  Балтачевского района не представлены.

Практически все существующие водозаборные скважины и колодцы в частных подворьях не имеют организованных зон санитарной охраны I пояса, во  II и III поясах не всегда соблюдается санитарный режим.

В 2012 году возбудители инфекционных заболеваний в воде подземных и поверхностных источников водоснабжения не обнаружены, не зарегистрировано загрязнение веществами I-II класса опасности. Не регистрировались вспышки заболеваний населения, связанных с употреблением питьевой воды.

Почвы и состояние ландшафтов

Территория сельского поселения Тошкуровский сельсовет находится в Башкирском Предуралье на границе  Камско – Таныпского и Забельского районов широколиственных и темнохвойных лесов и характеризуется преобладанием в почвенном покрове серых и светло - серых лесных и пойменных почв.

Хозяйственное освоение земель ведет к изменению естественных ландшафтов и формированию их антропогенных модификаций. Все компоненты ландшафта взаимосвязаны и изменения хотя бы одного из них ведет к более или менее значительному изменению других

Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв на территории сельского поселения Тошкуровский сельсовет  являются:

- захламление земель отходами производства и потребления;

- нарушение правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов;

- распаханность сельскохозяйственных земель и несвоевременное проведение противоэрозионных мероприятий;

- чрезмерная и неконтролируемая (нелицензированная) разработка неучтенных месторождений  сырьевых ресурсов (нефтепродукты, песок, глина, торф, строительный камень и т.п.).

Негативным проявлением хозяйственной деятельности человека в пахотных агроландшафтах является развитие эрозионных процессов: водная и ветровая эрозия, ведущие к нарушениям почвенного покрова.

Ранее вырубленные леса, особенно сплошные, значительно влияют на ландшафт – изменяется характер растительного покрова, фауны, меняется гидравлический режим. Сильное и далее  необратимое разрушение естественной структуры ландшафта происходит при интенсивном промышленном использовании территории – разработке карьеров, отвалах, развитии сельскохозяйственных предприятий, уничтожающих растительность и почвенный покров, измененяющих рельеф и гидрологический режим.

Естественные природные ландшафты сохраняются в границах особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения, а также установленных охранных зонах с щадящим режимом использования территории.

Данные по загрязнению почвенного покрова на территории сельского поселения Тошкуровский сельсовет отсутствуют. Вероятными источниками загрязнения являются несанкционированные свалки твердых бытовых и производственных отходов. В Балтачевском районе, и, в частности, на территории сельского поселения Тошкуровский сельсовет нет санкционированных свалок (с паспортами спецобъектов), отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям. В разделе «Санитарная очистка территории» предусмотрены и описаны мероприятия, связанные со сбором и утилизацией твердых бытовых отходов.

Организация и установление санитарно-защитных зон от источников загрязнению почв является одним  из основных природоохранных мероприятий. Необходимо также обустройство пограничных мелиоративных каналов за пределами таких зон. Дополнительный землеотвод необходим также для  проведения других природоохранных мероприятий: обустройства защитных полос зеленых насаждений, размещения очистных сооружений ливневого стока, организации обобщенной санитарно-защитной  зоны.

Физические факторы воздействия на окружающую среду

В республике прогрессивно возрастает число источников физических факторов неионизирующей природы, потенциально опасных для человека. Среди них наибольшее значение в отношении влиянии на здоровье населения имеют акустический шум, вибрация и электромагнитное излучение. В основном источники неблагоприятных физических факторов размещены в городах республики.

Электромагнитное воздействие

В последние годы одной из проблем является воздействие на организм человека электромагнитных полей, основными источниками которых являются передающие радиотехнические объекты связи, радио и телевещания, а также высоковольтные линии электропередач. Наибольшую часть из указанных объектов составляют, в связи с развитием систем мобильной телефонной сотовой связи, передающие радиотехнические объекты, в частности,  ретрансляторы.

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки.

На территории сельского поселения Тошкуровский сельсовет возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции и вышки сотовой связи. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкортостан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции, а вышки сотовой связи располагаются вне населенных пунктов или далеко от жилой застройки.

Таким образом, в пределах территории сельского поселения Тошкуровский сельсовет электромагнитное излучение будет находиться ниже предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Акустическое загрязнение

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки являются потоки всех видов автомобильного транспорта. Уровень шума на улицах зависит, в первую очередь, от величины транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия. На сельских улицах он незначителен, но организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей в границах населенных пунктов рекомендуется.

# 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В настоящее время зеленый фонд в населенных пунктах сельсовета состоит в основном из насаждений приусадебных участков индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. Наличие в сельском поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Почвенно-климатические условия сельского поселения Тошкуровский сельсовет относительно благоприятны для развития растительности, здесь имеются рядовые лесопосадки.

# ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ    СРЕДЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В связи с территориальным развитием сельского поселения возникают проблемы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды, а именно:

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

- загрязнение поверхностных вод (поступление  неочищенных сточных вод в реку Быстрый Танып, речки  Тошкурка, Раскалы, Манагаз, Иванай, Мухтар, Утар)  нарушение регламентов водоохранных и прибрежных защитных полос);

- химическое и бактериологическое загрязнение почв;

- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Проектные решения генерального плана сельского поселения Тошкуровский сельсовет направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии данного поселения. Следует отметить, что большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит превентивный характер, что позволит предотвратить ухудшение экологической обстановки при возможном интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственных зон предусмотрено с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения. Предусматривается  приведение водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствие с действующими регламентами. Это, прежде всего, упорядочение существующего функционального зонирования и устранение  планировочных нарушений, а именно:

- размещение новых производственных объектов, в т.ч. котельных и канализационных очистных сооружений с учетом нормативных требований;

-  размещение элементов внешней зоны с учетом нормативных требований;

-  рациональная организация транспортных систем.

Настоящим проектом не предусмотрено создание и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду муниципальных образований, имеющих общую границу с сельским поселением Тошкуровский сельсовет.